| STAL ..., ...MELKKOEIEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| LIGBOXENSTAL MET DICHTE HELLENDE VLOER MET SNELLE GIERAFVOER EN MESTSCHUIF GROEN LABEL BB 93.03.003/C 93.04.006 V1 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het verminderen van vloer- en putemissies door een snelle afvoer van urine en het frequent verwijderen van de mest naar een afgesloten opslag. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Beweidingssysteem | geen nadere eisen* |  |  |
| Huisvestingsvorm | ligboxenstal |  |  |
| Vloeruitvoering | loopgangen uitgevoerd als dichte vloer: in het midden voorzien van een giergoot afschot van 2 á 3% naar de giergoot vloer moet voldoen aan de eisen die zijn vermeld in CUR aanbeveling 57 ‘Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissiearme rundveestallen’ |  |  |
|  | doorlooppaden dicht en onder afschot richting loopgang |  |  |
| Schuifuitvoering | schuif passend op de vloer |  |  |
|  | schuif met V-vorm en scharnierend uitgevoerd |  |  |
|  | materiaal dat eigenlijke reiniging uitvoert moet zo hard zijn dat het niet wijkt voor obstakels |  |  |
|  | zelfstellende schuif |  |  |
|  | uitloop (oppervlakte waar de schuif niet kan komen) moet zo klein mogelijk zijn |  |  |
|  | voorziening aan de schuif die de giergoot reinigt tijdens het schuiven |  |  |
|  | voorzien van een regelbare schuiffrequentie |  |  |
| Lengte loopgang | geen nadere eisen |  |  |
| Spoelsysteem | moet aanwezig zijn |  |  |
| Mestkanalen onder de loopgang | geen open verbinding met mestkanalen voorzien van een roostervloer |  |  |
| Mestafvoer | mestafstorten aan einde loopgang voorzien van een stankslot |  |  |
|  | afstorten voorzien van rubberen flappen zodat putventilatie wordt voorkomen |  |  |
|  | mestafvoer naar een gesloten mestopslag, uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins of de Richtlijn Mestbassins |  |  |
| Met mest besmeurd vloeroppervlak | maximaal 3 m² per koe (omvat loopgangen, doorlopen en de wachtruimte) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Schuiffrequentie | minimaal vijfmaal per dag |  |  |
| Schuifresultaat | schuif draagt zorg voor een voldoende en goede afvoer van de mest |  |  |
| Spoelfrequentie | naar behoefte, een te gladde vloer moet worden voorkomen |  |  |
| Type spoelvloeistof | ammoniakarm* |  |  |
| Emissiefactor |
| 10,2 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

*	Let op. De aan- of afwezigheid van een beweidingssysteem in de zomer is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.

*	De spoelvloeistof kan bijvoorbeeld hergebruikt spoelwater uit het melklokaal zijn.