| STAL ..., ...MELKKOEIEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| LIGBOXENSTAL MET DICHTE HELLENDE VLOER MET SNELLE GIERAFVOER EN MESTSCHUIF GROEN LABEL BB 93.03.003/D 94.06.020 V1 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het verminderen van vloer- en putemissies door een snelle afvoer van urine en het frequent verwijderen van de mest naar een afgesloten opslag. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Beweidingssysteem | geen nadere eisen* |  |  |
| Huisvestingsvorm | ligboxenstal |  |  |
| Vloeruitvoering | loopgangen voorzien van zelfdragende prefab-betonplaten: platen liggen omhoog en omlaag onder een afschot van 2,5% in de lengterichting van de mestkelder (TOP-vloersysteem) vloer moet voldoen aan de eisen die zijn vermeld in CUR aanbeveling 57 “Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissie-arme rundveestallen” |  |  |
|  | doorlooppaden dicht en onder afschot richting loopgang |  |  |
| Schuifuitvoering | beweegt zich zelfstandig voort |  |  |
| Lengte loopgang | geen nadere eisen |  |  |
| Sproei-inrichting | moet aanwezig zijn op de schuif |  |  |
| Mestkanalen onder de loopgang | geen open verbinding met mestkanalen voorzien van een roostervloer |  |  |
| Mestafvoer | bij laagste randen waar de betonplaten tegen elkaar aan liggen, 35 mm brede sleuven in dwarsrichting van de mestkelder |  |  |
|  | mestafstorten aan beide einden van de loopgang voorzien van een stankslot |  |  |
|  | afstorten voorzien van rubberen flappen zodat putventilatie wordt voorkomen |  |  |
|  | mestafvoer naar een gesloten mestopslag, uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins of de Richtlijn Mestbassins |  |  |
| Met mest besmeurd vloeroppervlak | maximaal 3 m² per koe (omvat loopgangen, doorlopen en de wachtruimte) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Schuiffrequentie | minimaal vijfmaal per dag |  |  |
| Schuifresultaat | schuif draagt zorg voor een voldoende en goede afvoer van de mest |  |  |
| Spoelfrequentie | naar behoefte, een te gladde vloer moet worden voorkomen |  |  |
| Type spoelvloeistof | ammoniakarm* |  |  |
| Onderhoudscontract | de staleigenaar moet een onderhoudscontract hebben voor de schuif in het geval sprake is van een autoschuif |  |  |
| Emissiefactor |
| 10,2 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

*	Let op. De aan- of afwezigheid van een beweidingssysteem in de zomer is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.

*	De spoelvloeistof kan bijvoorbeeld hergebruikt spoelwater uit het melklokaal zijn.