| Nummer systeem | BWL 2004.10.V3 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,2 of 0,5 m³/dier/uur beluchting, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien |
| Diercategorie | Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | Maart 2016 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2004.10.V2 van juli 2010 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest op de mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest uit de stal. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Huisvestingsvorm | alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer |  |  |
| 2b |  | 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer |  |  |
| 4 | Mestopvang-voorziening | mestbanden onder de roosters |  |  |
| 5a | Beluchting | mestbandbeluchting aanwezig |  |  |
| 5b |  | aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen onder / naast de roosters, de situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige droging van de mest op de mestbanden |  |  |
| 5c |  | een alternatief beluchtingssysteem in plaats van beluchting met een debiet van 0,2 m3 per uur via buizen is verplaatsing van lucht middels een rotorsysteem met bladen welke is ontworpen voor het drogen van mest op de mestbanden. Het rotorsysteem met bladen dient als volgt te worden uitgevoerd: - lengte rotorbladen: 15 cm met onderlinge afstand van 5 cm; - diameter rotorsysteem (incl.waaiers): 8,25 cm; - toerental: 120 omwentelingen per minuut. |  |  |
| 6 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden |  |  |
| 7 | Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1.111 cm² per dier bij opzet (9 dieren per m²) |  |  |
| b1 | Beluchtings-capaciteit | minimaal 0,2 of 0,5 m³ per dier per uur |  |  |
| b2 |  | de beluchtingscapaciteit geldt niet voor het rotorsysteem met bladen |  |  |
| c | Drogestofgehalte | De mest dient binnen 72 uur nadrogen een drogestofgehalte te bereiken van minimaal 41,5% |  |  |
| d | Temperatuur drooglucht | minimaal 18 °C |  |  |
| e | Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| f | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: de temperatuur van beluchtingslucht; het aan staan van de beluchting; de afdraaifrequentie van de mestbanden de capaciteit van de beluchting van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,055 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 0,2 m³ per dier per uur 0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 0,5 m³ per dier per uur |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 2002-16 van IMAG (www.stalemissies.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,042 of 0,055 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog een toeslag (Rav-categorie E6).