| Nummer systeem | BWL 2007.10 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien |
| Diercategorie | Vleeskuikenouderdieren |
| Systeembeschrijving van | Mei 2007 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het frequent afvoeren van de mest uit de stal. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Huisvestingsvorm | alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 2b |  | 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater | drinkwatervoorziening aangebracht boven de roostervloer |  |  |
| 4 | Mestopvang-voorziening | mestbanden onder de roosters |  |  |
| 5 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden |  |  |
| 6 | Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1.300 cm² per dier bij opzet (7,7 dieren per m²) |  |  |
| b | Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| c1 | Drogestofgehalte | mest op de mestbanden minimaal 30 % droge stof op het moment van afdraaien |  |  |
| c2 |  | strooisel gemiddeld 70 % droge stof |  |  |
| d | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de mestbanden moet de afdraaifrequentie van de mestbanden automatisch worden geregistreerd; van de geregistreerde waarde moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,245 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | PraktijkRapport Pluimvee 13 van ASG (www.pv.wur.nl) |

# Footnotes

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,245 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (Rav-categorie E6).