| Nummer systeem | BWL 2009.10.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Koloniehuisvesting |
| Diercategorie | Opfokhennen en –hanen van legrassen, jonger dan 18 weken en legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | April 2017 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2009.10 van januari 2010 |
| Werkingsprincipe | De dieren worden gehuisvest in kooien die in meerdere etages zijn geplaatst. De afmetingen van de kooi is afhankelijk van het merk en type. Onder de kooien is een mestband aanwezig met daarboven (centraal of aan weerszijde) buizen voor het beluchten van de mest die op de mestband valt. De mest wordt minimaal één keer per week uit de stal verwijderd door de mestbanden af te draaien. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzondere eisen aan bouwkundige onderdelen. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Kooien | Leghennen De kooien moeten wat betreft maatvoering voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit houders van dieren voor Koloniehuisvesting Opfokhennen Geen eisen vanuit welzijnswetgeving ten aanzien van de kooien. |  |  |
| 2 | Mestopvang | Mestbanden aanwezig onder elke etage |  |  |
| 3 | Mestbeluchting | Aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen onder / naast de etages. De situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige droging van de mest op de mestbanden |  |  |
| 4 | Mestopslag | Kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag |  |  |
| 5 | Registratie-apparatuur | De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; - apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); - apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden; - apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | Leghennen Minimaal 800 cm²/dier Opfokhennen Minimaal 450 cm²/dier |  |  |
| b | Mestbeluchting: capaciteit | Leghennen Minimaal 0,7 m³ lucht/dier/uur Opfokhennen Minimaal 0,4 m³ lucht/dier/uur |  |  |
| c | Mestbeluchting: temperatuur lucht | Minimaal 17 °C |  |  |
| d | Mestbeluchting: aanvoer lucht | Alle lucht is verse lucht, er wordt geen stallucht bijgemengd |  |  |
| e | Afdraaifrequentie mestbanden | Minimaal eenmaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| f | Drogestofgehalte mest | De mest op de mestbanden dient op moment van afdraaien minimaal een drogestofgehalte te hebben van 55% |  |  |
| g | Registratie | Ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: - de temperatuur van beluchtingslucht; - het aan staan van de beluchting; - de afdraaifrequentie van de mestbanden; - de capaciteit van de beluchting. Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. |  |  |
| Emissiefactor | Leghennen 0,030 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokhennen 0,016 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 234; Emissieafleiding Kleinvolière, http://www.livestockresearch.wur.nl/NL/publicaties/Publicaties_Livestock_Research/ |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,030 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (Rav-categorie E6).

Tijdens de eerste 2 weken van de opfokperiode is geen beluchting nodig vanwege het hoge drogestofgehalte en de hoeveelheid geproduceerde mest.