| Nummer systeem | BWL 2009.17 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Oliefilmsysteem met drukleidingen; 54 % emissiereductie fijn stof |
| Diercategorie | Ouderdieren van vleeskuikens in opfok, vleeskuikens, vleeskalkoenen |
| Systeembeschrijving van | November 2009 |
| Werkingsprincipe | De emissie van fijn stof (PM10) wordt beperkt door middel van het aanbrengen van een oliefilm op het strooisel en de inrichting van de stal. Hiervoor is in de stal een leidingensysteem aangebracht met nozzles waarmee iedere dag een vaste hoeveelheid olie wordt verspreid. De olie voorkomt dat het in het strooisel en op de inrichting aanwezige stof (opnieuw) in de lucht wordt gebracht. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Volgens beschrijving waarmee het systeem wordt gecombineerd |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 2 | Huisvestingsvorm | volgens beschrijving waarmee het systeem wordt gecombineerd |  |  |
| 3a | Olieverspreidings-systeem | leidingen met nozzles waarmee olie over het gehele oppervlakte van de stal kan worden verspreid |  |  |
| 3b |  | minimaal 1 nozzle per 28 m² staloppervlak |  |  |
| 3c |  | voor vernevelen is olie- en luchtdruk nodig; leidingen kunnen in het midden of aan beide zijkanten van de stal worden bevestigd |  |  |
| 3d |  | het sproeibeeld van de nozzles moet dusdanig zijn dat een gelijkmatige verspreiding van de olie over de stal wordt verkregen |  |  |
| 4 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het in gebruik zijn van het olieverspreidingsysteem (bijvoorbeeld urenteller, kWh-meter); - apparatuur voor het registreren van het olieverbruik |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | aantal dieren/m² leefoppervlak volgens beschrijving waarmee systeem wordt gecombineerd |  |  |
| b1 | Olie | per dag minimaal 12 ml/m² leefoppervlak aanbrengen |  |  |
| b2 |  | oliefilm aanbrengen starten op een leeftijd van 21 dagen |  |  |
| b3 |  | aanbrengen olie op een moment dat er geen personen in de stal aanwezig zijn |  |  |
| b4 |  | er dient koolzaadolie te worden gebruikt |  |  |
| b5 |  | het toegepaste systeem moet dusdanig functioneren dat het gehele oppervlak van de stal gelijkmatig met de olie wordt bestreken en dat minder dan 1% van de oliedruppeltjes een diameter heeft kleiner dan 10 μm |  |  |
| c1 | Onderhouds-contract | het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen. In het onderhoudscontract zou een jaarlijkse controle en onderhoud van het olieverspreidingssysteem moeten zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. |  |  |
| c2 |  | wekelijkse controle (tijdens periode van toepassing) op lekkage van de nozzles |  |  |
| d | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het olieverspreidingssysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd:  startdag aanbrengen olie (leeftijd dieren);  het olieverbruik per dag;  het tijdstip van olie aanbrengen. Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. |  |  |
| Werkingsresultaat | 54% reductie ten opzichte van de emissiefactor van het systeem waarmee wordt gecombineerd. |
| Verwijzing rapport | Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie van een oliefilmsysteem bij vleeskuikens (Rapport 204, ASG-Veehouderij) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Deze maatregel wordt altijd gecombineerd met een ander huisvestingssysteem. Dit andere huisvestingssysteem moet in overeenstemming met de eisen zijn uitgevoerd die zijn opgenomen in de systeembeschrijving van dit huisvestingssysteem (indien beschikbaar). Wanneer geen systeembeschrijving beschikbaar is voor het andere systeem dan gelden geen specifieke eisen.

In het overzicht met de emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij (onderdeel van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007) is opgenomen welke combinaties mogelijk zijn en hoe de fijn stofemissie uit deze combinatie moet worden berekend.

Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het afleggen van een verantwoording bij de handhaving.