| Nummer systeem | BWL 2011.01 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Ionisatiefilter; 57 % emissiereductie fijn stof |
| Diercategorie | Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de diercategorieën E, F en G. |
| Systeembeschrijving van | Maart 2011 |
| Werkingsprincipe | Algemeen De emissie van fijnstof (PM10) wordt beperkt door de ventilatielucht door een horizontaal kanaal te blazen met achtereenvolgens een roterend grofstoffilter en een ionisatie-unit. Elke ventilator is voorzien van één systeem; het systeem wordt nageschakeld direct achter de ventilator. Het systeem functioneert volautomatisch. Grofstoffilter De grove stoffractie wordt afgevangen d.m.v. een grofstoffilter dat frequent automatisch gereinigd wordt. Het afgeschrapte grofstof wordt verzameld in een voorziening onder de schraper. Ionisatie-unit De ionisatie-unit bestaat uit een dunne draad door het kanaal waarop een hoge gelijkspanning van een positieve polariteit is aangebracht. Over de bodem van het kanaal ligt een geaard collectoroppervlak. Het proces van stofverwijdering in de ionisatie-unit verloopt als volgt: de hoge positieve spanning op de dunne draad creëert een elektrisch veld; de veldlijnen hiervan lopen van spanningsbron (draad) naar geaarde objecten (collectoroppervlak) door de hoge positieve spanning op de dunne draad worden elektronen opgenomen uit de gasvormige moleculen rond de draad, zodat positieve gasvormige ionen ontstaan; de positieve gasvormige ionen bewegen langs de veldlijnen van het elektrisch veld in de richting van het geaarde collectoroppervlak; door botsingen tussen gasvormige ionen en stofdeeltjes nemen de stofdeeltjes deze positieve lading over en bewegen naar het geaarde collectoroppervlak en hechten hieraan. de contactkans tussen geladen stofdeeltje en collectoroppervlak wordt verder vergroot door de turbulentie in het kanaal Het collectoroppervlak roteert langs een voorziening die het oppervlak ontdoet van stof. Het verwijderde stof wordt verzameld in een opvangbak. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Afmeting | Het enkelvoudig uitgevoerd systeem bestaat uit een kanaal met een vierkante of rechthoekige doorsnede van 80 cm hoog, minimaal 80 tot maximaal 160 cm breed en een lengte van 4 m. Een gestapelde uitvoering van het systeem bestaat uit maximaal twee gestapelde kanalen zoals hiervoor omschreven. |  |  |
| 2 | Opstelling | Het systeem wordt nageschakeld direct achter een ventilator in een horizontale opstelling. |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 3 | Grofstoffilter | De door de ventilator horizontaal uitgeblazen stallucht passeert eerst een grofstoffilter. Het grofstoffilter wordt frequent automatisch gereinigd, waarbij het afgevangen stof in een opvangbak verzameld wordt. Reiniging vindt plaats met een timergestuurde frequentie van ten miste één keer per 12 uur. |  |  |
| 4a | Ionisatiesysteem | Na passeren van het grofstoffilter stroomt de stallucht door het ionisatiegedeelte van het kanaal (3 m). Het ioniseren van gasvormige moleculen en positief laden van stofdeeltjes vindt plaats door middel van een dunne, elektrisch geleidende draad (Ø <0,25 mm) opgehangen aan kunststof isolatoren aan het plafond. De dra(a)d(en) is/zijn gepositioneerd in de lengterichting van het kanaal. |  |  |
| 4b |  | De lengte van de draad bedraagt 2 m per m² collectoroppervlak. |  |  |
| 4c |  | De verticale afstand tussen plafond en draad bedraagt minimaal 40 tot maximaal 60 cm. |  |  |
| 4d |  | De verticale afstand tussen draad en collectoroppervlak bedraagt minimaal 10 tot maximaal 20 cm. |  |  |
| 4e |  | Op de draad wordt door middel van een hoogspanningsvoeding 30 kV gelijkspanning met positieve polariteit aangebracht. |  |  |
| 4f |  | Het amperage van de ionisatie-unit bedraagt minimaal 0,20 tot maximaal 0,99 mA. |  |  |
| 4g |  | Elk systeem beschikt over een eigen hoogspanningsvoeding |  |  |
| 5a | Collectoropper-vlak | Het collectoroppervlak bestaat uit een roterende, metalen en geaarde gaasband gespannen over horizontale rollen aangedreven door een elektromotor. |  |  |
| 5b |  | De maaswijdte van de gaasband bedraagt max. 5 x 5 cm. |  |  |
| 5c |  | Het collectoroppervlak (de bovenzijde van de gaasband) van een enkelvoudig systeem met een minimale breedte van 80 cm bedraagt 2,4 m². Voor een enkelvoudig systeem met een maximale breedte van 160 cm is dit 4,8 m². Enkelvoudige systemen met een breedte tussen 80 en 160 cm bevatten een collectoroppervlak naar rato. Gestapelde systemen bevatten een tweevoud hiervan. |  |  |
| 5d |  | Het collectoroppervlak roteert in het horizontale vlak waarbij de bovenzijde van het collectoroppervlak naar achteren beweegt, d.w.z. in de richting van de luchtstroom. Het collectoroppervlak is uitgerust met een voorziening die het gehechte stof frequent en automatisch verwijderd, waarna het in een opvangbak verzameld wordt. Reiniging vindt plaats met een timergestuurde frequentie van ten miste één keer per 12 uur. De voorziening is zo uitgevoerd dat geen extra stofemissie veroorzaakt wordt, zowel tijdens als buiten het roteren. |  |  |
| 5e |  | Om de veldlijnen van het elektrisch veld zo veel mogelijk naar het collectoroppervlak te richten bestaan plafond, zijwanden en bodem van de tunnel aan de binnenzijde uit een niet elektrisch geleidende materiaalsoort. |  |  |
| 6 | Ventilatie | De luchtsnelheid door het kanaal bedraagt maximaal 13 m/s bij een verblijftijd van minimaal 0,3 seconden. |  |  |
| 7 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de ionisator (urenteller) |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Controle | Wekelijkse controle van spanning (voltage) en stroomsterkte (amperage) d.m.v. indicatielampjes. |  |  |
| b1 | Reiniging | Reiniging van de binnenzijde (wanden, plafond en collectoroppervlak) minimaal één keer per zes maanden. |  |  |
| b2 |  | Legen van de opvangbakken, indien dit niet automatisch geschied, minimaal één keer per drie maanden |  |  |
| c | Veiligheid | Het amperage van de hoogspanningsvoeding is gelimiteerd tot een maximum van 1 mA. |  |  |
| d | Dimensionering | Correcte dimensionering van het systeem wordt aangetoond bij aanvraag vergunning met een dimensioneringsplan van ventilatie en ionisatiefilters. |  |  |
| e | Registratie | Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd:  het aanstaan van de ionisator |  |  |
| Werkingsresultaat | Emissiereductie fijnstof (PM10) van 57% ten opzichte van de emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. |
| Eindoordeel en opmerkingen |