| Nummer systeem | BWL 2011.04 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestopslagloods met biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie |
| Categorie | Additionele techniek voor opfokhennen en –hanen van legrassen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, vleeskuikens |
| Systeembeschrijving van | Juni 2011 |
| Werkingsprincipe | In de mestopslagloods wordt de mest van de mestbanden uit het dierenverblijf opgeslagen. De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht uit de mestopslagloods te behandelen in een biologisch luchtwassysteem. Via een mechanisch ventilatiesysteem wordt de lucht uit de loods naar een luchtwassysteem geleid om te worden gereinigd. Voor een beschrijving van het werkingsprincipe van een biologisch luchtwassysteem wordt verwezen naar de systeembeschrijving van het betreffende biologische luchtwassysteem. Om het biologisch luchtwassysteem zijn werk goed te kunnen laten doen moet er altijd aanbod van ammoniak zijn naar de luchtwasser. Dit wordt bereikt door ervoor te zorgen dat altijd mest in de mestopslagloods aanwezig is. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Mestopslaglodds | gesloten loods met een duidelijke luchtinlaat en een luchtuitlaat |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | de mestopslagloods is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem |  |  |
| 1b |  | het ventilatiesysteem in de mestopslagloods moet gescheiden zijn van het ventilatiesysteem in het dierenverblijf |  |  |
| 2 | Registratie-apparatuur | De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het aan staan van de ventilatie (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); - apparatuur voor het meten van de capaciteit van de ventilatie |  |  |
| 3a | Luchtwassysteem | aan de luchtuitlaat van de mestopslagloods is een biologisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie gekoppeld |  |  |
| 3b |  | zie de systeembeschrijving van het betreffende biologisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie voor de technische eisen aan het luchtwassysteem |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Ventilatie | de lucht uit mestopslagloods mag alleen via het biologisch luchtwassysteem de loods verlaten |  |  |
| a2 |  | maximale capaciteit ventilatie is minimaal gelijk aan vier keer de inhoud van de mestopslagloods |  |  |
| a3 |  | de aangevoerde lucht naar de mestopslagloods is buitenlucht |  |  |
| b | Minimale hoeveelheid mest | in de mestopslagloods is minimaal een hoeveelheid mest aanwezig dat ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid mest van het één keer afdraaien van alle mestbanden in het betreffende dierenverblijf waarvan de mest in de mestopslagloods wordt opgeslagen |  |  |
| c | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het ventilatiesysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: het aan staan van de ventilatie; de capaciteit van de ventilatie. Van de geregistreerde waarden moet tijdens een controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| d | Luchtwassysteem | zie de systeembeschrijving van het betreffende biologisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie voor de eisen aan het gebruik van het luchtwassysteem |  |  |
| Emissiefactor | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent |
| Emissiefactor | additioneel aan de emissiefactor van het huisvestingssysteem zoals is genoemd in bijlage 1 bij de Rav. opfokleghennen en vleeskuikens; 0,009 kg NH3 per dierplaats per jaar leghennen en vleeskuikenouderdieren; 0,015 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Dit is ook tijdens het afvoeren van mest uit de loods.