| Nummer systeem | BWL 2011.06 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 90 % ammoniakemissiereductie |
| Categorie | Additionele techniek voor opfokhennen en –hanen van legrassen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, vleeskuikens |
| Systeembeschrijving van | Oktober 2011 |
| Werkingsprincipe | In de mestopslagloods wordt de mest van de mestbanden uit het dierenverblijf opgeslagen. De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht uit de mestopslagloods te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Via een mechanisch ventilatiesysteem wordt de lucht uit de loods naar een luchtwassysteem geleid om te worden gereinigd. Voor een beschrijving van het werkingsprincipe van een chemisch luchtwassysteem wordt verwezen naar de systeembeschrijving van het betreffende chemische luchtwassysteem. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Mestopslaglodds | gesloten loods met een duidelijke luchtinlaat en een luchtuitlaat |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | de mestopslagloods is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem |  |  |
| 1b |  | het ventilatiesysteem in de mestopslagloods moet gescheiden zijn van het ventilatiesysteem in het dierenverblijf |  |  |
| 2 | Registratie-apparatuur | De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het aan staan van de ventilatie (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); - apparatuur voor het meten van de capaciteit van de ventilatie |  |  |
| 3a | Luchtwassysteem | aan de luchtuitlaat van de mestopslagloods is een chemisch luchtwassysteem met 90 % ammoniakemissiereductie gekoppeld |  |  |
| 3b |  | zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem met 90 % ammoniakemissiereductie voor de technische eisen aan het luchtwassysteem |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Ventilatie | de lucht uit mestopslagloods mag alleen via het chemisch luchtwassysteem de loods verlaten |  |  |
| a2 |  | maximale capaciteit ventilatie is minimaal gelijk aan vier keer de inhoud van de mestopslagloods |  |  |
| a3 |  | de aangevoerde lucht naar de mestopslagloods is buitenlucht |  |  |
| b1 | Uitzondering mestopslagloods is niet in gebruik | de onder a1, a2 en a3 beschreven eisen zijn niet van toepassing op de momenten dat geen mest in de mestopslagloods aanwezig is |  |  |
| b2 |  | op de momenten dat de mestopslagloods niet wordt gebruikt voor de opslag van mest moet deze schoon zijn, er mogen geen mestresten aanwezig zijn |  |  |
| c | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het ventilatiesysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: het aan staan van de ventilatie; de capaciteit van de ventilatie. Van de geregistreerde waarden moet tijdens een controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| d | Luchtwassysteem | zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem met 90 % ammoniakemissiereductie voor de eisen aan het gebruik van het luchtwassysteem |  |  |
| Emissiefactor | ammoniakverwijderingsrendement: 90 procent |
| Emissiefactor | additioneel aan de emissiefactor van het huisvestingssysteem zoals is genoemd in bijlage 1 bij de Rav. opfokleghennen en vleeskuikens; 0,003 kg NH3 per dierplaats per jaar leghennen en vleeskuikenouderdieren; 0,005 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Dit is ook tijdens het afvoeren van mest uit de loods.

Zodra de mestopslagloods in gebruik is, dus mest in de loods aanwezig is, moet het chemisch luchtwassysteem zijn ingeschakeld om de ammoniakemissie uit de mestopslagloods terug te dringen. Het is mogelijk dat de inrichtinghouder tijdelijk kiest voor een directe afvoer van de mest van de mestbanden uit het dierenverblijf (opslag voor maximaal 14 dagen in een afgesloten container). Wanneer van deze optie gebruik wordt gemaakt moet dit in de vergunning zijn opgenomen.