| Nummer systeem | BWL 2011.10.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers |
| Diercategorie | Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | April 2017 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 20011.10 van oktober 2011 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest in de mestopslag onder de roostervloer. Droging vindt plaats door met behulp van verticale aanvoerkokers lucht over de mest te blazen. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Huisvestingsvorm | grondhuisvesting (dieren kunnen zich vrij bewegen tussen de beun met roosters en de strooiselvloer) |  |  |
| 1b |  | de legnesten worden in het midden boven de roosters opgesteld, zodat er aan weerszijden een roostervloer van gelijke breedte aanwezig is. |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 2b |  | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 2c |  | de roostervloer naast een legnest mag maximaal 3100 mm breed zijn, gemeten vanuit het hart van de legnesten tot de rand van de beun. |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater / zitstokken | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer. Boven de strooiselvloer mag hooguit een voervoorziening voor de hanen aanwezig zijn. |  |  |
| 4 | Mestopslagruimte | aanwezig onder de roostervloer |  |  |
| 5a | Beluchting | mestbeluchting aanwezig, via verspreid over de beun(en) aangebrachte verticaal geplaatste luchtaanvoerkokers wordt lucht horizontaal 360° verspreid over het mestoppervlak geblazen waarbij het gehele mestoppervlak in contact met lucht wordt gebracht |  |  |
| 5b |  | aanvoer lucht naar de mestopslag via verticale kokers tot onder de roostervloer |  |  |
| 5c |  | de luchtaanvoerkokers worden met een onderlinge afstand van maximaal 10 meter verdeeld over de beun(en) aan weerszijden van de legnesten geplaatst om de lucht gelijkmatig te verdelen over het mestoppervlak. |  |  |
| 5d |  | bij een dichte muur onder de legnesten, dient aan weerszijde van de legnesten op maximaal 10 meter onderlinge afstand luchtaanvoerkokers worden geplaatst |  |  |
| 5e |  | met behulp van een koker / buis wordt de beluchtinglucht aangezogen onder het dak van de stal, afstand tussen de instroomopening van deze aanvoerkoker/-buis en het hoogste punt van de legnesten is minimaal 500 mm. |  |  |
| 6 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het begin van de beluchtingsbuizen onder de roostervloer |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | bij legkippen; minimaal 1.100 cm² bruikbaar leefoppervlak per dier (maximaal 9 dieren/m²) Bij (groot)ouderdieren van legrassen; minimaal 1.000 cm² per dier bij opzet (10 dieren per m²) |  |  |
| b | Beluchtings-capaciteit | minimaal 2,0 m³ per dier per uur |  |  |
| c | Temperatuur drooglucht | minimaal 20 °C |  |  |
| d | Ruimte spreidplaat onder koker en mestlaag | de ruimte tussen de beluchtingbuizen en de mestlaag dient minimaal 50 mm te bedragen voor een gelijkmatige droging van de opgeslagen mest met minimaal 10 cm uitblazen onder de onderzijde van de roostervloer |  |  |
| e | Mestbeluchting aanvoer lucht | alle lucht voor drooglucht moet stallucht zijn, aangezogen uit de nok van de stal. |  |  |
| f | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: de temperatuur van beluchtingslucht; het aan staan van de beluchting; de capaciteit van de beluchting van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,150 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Afhankelijke van de breedte van de stal zijn er 1 of meerdere rijen legnesten aanwezig. Elke rij legnesten is aan

weerszijden voorzien van een roostervloer.

Voorkomen moet worden dat er koude binnenkomende lucht wordt aangezogen.

Voor legkippen geldt de term bruikbare oppervlakte. Deze term is gedefinieerd in het Besluit houders van dieren bij de regels voor het houden van legkippen voor productie. Deze regels uit het Besluit houders van dierenzijn niet van toepassing op (groot-)ouderdieren van legrassen. Voor deze diergroep kan de beschikbare oppervlakte worden bepaald uit de binnenwerkse maten van de dierruimte en eventueel extra aanwezig roostervloeren met daaronder een mestband.