| Nummer systeem | BWL 2017.02 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie ammoniak en 20% emissiereductie fijnstof |
| Diercategorie | Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de diercategorie E 2.11 (E 7.10) |
| Systeembeschrijving van | Maart 2017 |
| Werkingsprincipe | De emissie van ammoniak en fijnstof (PM10) wordt beperkt door te zorgen voor een beperkte laagdikte van het strooisel (max. 3 cm), gelijkelijk verdeeld over het gehele met strooisel bedekte vloeroppervlak. Dit wordt bereikt door het frequent verwijderen van een gedeelte van de strooisellaag in een volièrestal. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Staluitvoering | de dierruimte is ingericht met een volièresysteem volgens de daarvoor geldende welzijnseisen |  |  |
| 2 | Strooiselschuif | onder elke stelling waar strooisel/mest aanwezig is, is een schuif aangebracht |  |  |
| 3 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - voor het registreren van het aantal schuifbewegingen een verzegelde bedrijfsuren- en schuiffrequentieteller (totale looptijd en aantal starts per maand); - voor de waarborging van de schuiffrequentie een tijdklok of tijdschakeling. Deze tijdklok dient daartoe de aansturing van de strooiselschuif te verzorgen |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Schuiffrequentie | de strooiselschuiven verwijderen minimaal 1x per week het strooisel onder de stellingen ter breedte van de schuif |  |  |
| b | Laagdikte strooisel | de dikte van de strooisellaag is gemiddeld over de hele met strooisel bedekte oppervlakte van de stal niet meer dan 3 cm |  |  |
| c | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten de volgende gegevens (automatisch) worden geregistreerd en minimaal 5 jaar bewaard:  het aantal schuifbewegingen door middel van een verzegelde bedrijfsurenteller op de aandrijfmotor. De bedrijfsuren en aantal starts dienen maandelijks te worden afgelezen en geregistreerd zodat de schuiffrequentie terug te rekenen is |  |  |
| Werkingsresultaat | Emissiereductie van ammoniak en fijnstof (PM10) van 20% ten opzichte van de emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. |
| Verwijzing rapport | Rapport 995, Wageningen Livestock Research |
| Eindoordeel en opmerkingen |