| Nummer systeem | BWL 2017.04 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Biothermisch drogen en nadrogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie |
| Categorie | Additionele techniek voor opfokhennen en –hanen van legrassen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-) ouderdieren van vleeskuikens, vleeskuikens (E6.9) |
| Systeembeschrijving van | November 2017 |
| Werkingsprincipe | De mest van de mestbanden wordt in een geïsoleerde trommel gebracht. In deze trommel wordt de mest onder geconditioneerde omstandigheden biothermisch gedroogd d.m.v. een aeroob proces. Hiertoe wordt continu lucht in de trommel gebracht. Door dit proces wordt de mest gedroogd tot een drogestofgehalte van ca. 70%. De mest wordt nagedroogd tot meer dan 80% ds door in een vervolgstap extra lucht door de mest te leiden. Alle lucht uit het proces (inclusief die uit de nadroging) wordt behandeld in een luchtwassysteem. Hiermee wordt de emissie van ammoniak beperkt. Voor een beschrijving van het werkingsprincipe van een chemisch luchtwassysteem wordt verwezen naar de systeembeschrijving van het betreffende chemische luchtwassysteem. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Composterings-trommel | De trommel is voldoende geïsoleerd. De warmteweerstand (Rc) is bepaald volgens voorschriften leverancier. |  |  |
| 1b |  | De trommel is voorzien van een duidelijke luchtinlaat en -uitlaat. |  |  |
| 1c |  | De trommel heeft een biothermisch- en een nadrooggedeelte. De luchtaanvoer naar deze gedeelten is gescheiden. |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 2a | Ventilatie | Zowel het biothermisch- als het nadrooggedeelte zijn voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem |  |  |
| 2b |  | De lucht voor zowel het biothermisch- als het nadrooggedeelte hoeft niet afkomstig te zijn uit een dierenverblijf |  |  |
| 3a | Luchtwassysteem | Aan de luchtafvoer van zowel het biothermisch- als het nadrooggedeelte is een chemisch luchtwassysteem met 70% ammoniakemissiereductie gekoppeld. |  |  |
| 3b |  | Zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie voor de technische eisen aan het luchtwassysteem. |  |  |
| 4 | Registratie-apparatuur | De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het aan staan van de ventilatie (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); - apparatuur voor het meten van de capaciteit van de ventilatie; - thermometer voor registreren van de temperatuur van de lucht uit het biothermisch drooggedeelte. |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Mestaanvoer | De mest wordt meerdere keren per dag aangevoerd vanuit het dierenverblijf naar het biothermisch drooggedeelte (continue proces). |  |  |
| a2 | Mestafvoer | De mest heeft na het nadroogproces minimaal een drogestofgehalte van 80%. |  |  |
| b1 | Ventilatie | De lucht uit het biothermisch drooggedeelte heeft een minimale temperatuur van 27 °C. Deze temperatuur moet binnen een uur na de aanvoer van mest in het systeem weer zijn bereikt. |  |  |
| b2 |  | De lucht uit de trommel (zowel het biothermisch- als het nadrooggedeelte) mag alleen via het luchtwassysteem worden afgevoerd. |  |  |
| b3 |  | De hoeveelheid lucht door het biothermisch- en het nadrooggedeelte zijn onafhankelijk van elkaar en worden bepaald door de grootte van de installatie1. |  |  |
| c1 | Indien droogproces niet in gebruik | De hierboven beschreven eisen a-b zijn niet van toepassing op de momenten dat geen mest in de trommel aanwezig is |  |  |
| c2 |  | Op de momenten dat de trommel niet wordt gebruikt voor de droging van mest moet deze schoon zijn en mogen er geen mestresten aanwezig zijn. |  |  |
| d | Registratie | Ten behoeve van een controle op de werking van het ventilatiesysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: het aan staan van de ventilatie; de capaciteit van de ventilatie; de temperatuur van de lucht uit het biothermisch drooggedeelte. Van de geregistreerde waarden moet tijdens een controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| e | Luchtwassysteem | Zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie voor de eisen aan het gebruik van het luchtwassysteem. |  |  |
| Emissiefactor | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent |
| Emissiefactor | Additioneel aan de emissiefactor van het huisvestingssysteem zoals is genoemd in bijlage 1 bij de Rav. opfokleghennen en vleeskuikens; 0,009 kg NH3 per dierplaats per jaar leghennen en vleeskuikenouderdieren; 0,015 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Betreft een afgeleide emissiefactor van het systeem ‘Lucht uit composteringsunit met chemisch luchtwassysteem’ |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde trommel opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het droogsysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.

Ook tijdens de aan- en afvoer van de mest.

Zodra de composteringstrommel in gebruik is, dus mest in de trommel aanwezig is, moet het chemisch luchtwassysteem zijn ingeschakeld om de ammoniakemissie uit de composteringstrommel terug te dringen. Het is mogelijk dat de inrichtinghouder tijdelijk kiest voor een directe afvoer van de mest van de mestbanden uit het dierenverblijf (opslag voor maximaal 14 dagen in een afgesloten container). Wanneer van deze optie gebruik wordt gemaakt moet dit in de vergunning zijn opgenomen.