| STAL .. , .... LEGKIPPEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MESTBANDBATTERIJ MET AFVOER NAAR EEN GESLOTEN PUT (zie ook de toelichting na de tabel) EMISSIE-ARM |
| versie: 08-05-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het frequent afdraaien van de mest naar een gesloten put |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringeis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | kooihuisvesting |  |  |
| Kooioppervlak | variabel |  |  |
| Bezetting | 550 tot 600 cm² per legkip (4, 5) |  |  |
| Vloeruitvoering kooi | roostervloer met daaronder een mestband |  |  |
| Materiaal mestbanden | polypropyleen of trevira doek |  |  |
| Mestopslag | mestafvoer naar een afgesloten mestopslag, uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins of de Richtlijn Mestbassins |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal tweemaal per week afvoeren van de mest naar de afgesloten mestopslag |  |  |
| Emissiefactor (6) |
| 0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Toelichting bij de beoordelingstabel

Voor het stalsysteem mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put voor legkippen is in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) een emissiefactor van 0,042 kg ammoniak per dierplaats per jaar opgenomen (5). Daarbij is aangegeven dat dit huisvestingssysteem voormalig erkend was als Groen Label onder het nummer BB 93.06.007. Per 1 juli 1999 is de Groen-Labelerkenning van dit huisvestingssysteem ingetrokken (2). Dit betekent dat vanaf 1 juli 1999 geen vergunning Wet milieubeheer kan worden afgegeven voor dit huisvestingssysteem als Groen-Labelstal (3). Omdat geen sprake meer is van een Groen-Labelsysteem is de uitvoering van deze stal als andere emissie-arme stal beoordeeld. Voor wat betreft de uitvoeringseisen is aangesloten bij de eisen die op de Groen-Labelstalbeschrijving van dit systeem staan (1).

## Literatuur

- Anonymus, 1993, Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten  put (Dagontmesting), Stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 93.06.007.

- Anonymus, 1999, Besluit wijziging grenswaarden Groen Label, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage, Staatscourant 60, 26 maart 1999.

- Anonymus, 1999, Nieuwsbrief, stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 6 nummer 1.

- Anonymus, 1999, Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen, De raad van de Europese Unie, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L203, blz. 53 t/m 57, 3 augustus 1999.

- Voor de oppervlakte cq. bezettingsnormen zie TES-info Pluimveehouderij, februari 1999, jaargang 4, nummer 1.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.