| STAL ...., ....... VLEESKUIKENOUDERDIEREN, RENOVATIE/NIEUWBOUW |
| --- |
| VERANDASYSTEEM GROEN LABEL BB 95.12.039 |
| versie: 08-05-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | De ammoniakuitstoot wordt met dit systeem beperkt door het drogen van de mest door over de op de mestbanden gelegen mest opgewarmde lucht te blazen |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | kooihuisvesting |  |  |
| Kooilengte binnenwerks | variabel |  |  |
| Kooibreedte binnenwerks | variabel |  |  |
| Netto kooioppervlak | variabel |  |  |
| Aantal rijen en etages | variabel |  |  |
| Aantal dieren | variabel |  |  |
| Bezetting | 5 – 10 dieren per m² leefoppervlak (2) |  |  |
| Vloeruitvoering | volledig roostervloer in de kooien |  |  |
| Roostertype | geen nadere eisen |  |  |
| Mestopvang | mestbanden onder de roosters |  |  |
| Mestdroging | beluchtingskokers vanaf de zijkant van elke mestband |  |  |
| Beluchtingslucht | voorverwarmde lucht uit bijvoorbeeld een luchtmengkast, al dan niet voorzien van een verwarmingsunit |  |  |
| Oppervlakte van de doorsnede van de beluchtingsbuizen | geen nadere eisen |  |  |
| Diameter en plaats beluchtingsopeningen | geen nadere eisen |  |  |
| Beluchtingscapaciteit | zodanig afgestemd dat mest met 50% ds bij het afdraaien van de mestbanden wordt gerealiseerd |  |  |
| Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag* |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal éénmaal per week afvoeren van de mest naar een container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| Drogestofpercentage mest | minimaal 50 procent bij het afdraaien van de mest (dus behaald binnen één week) |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 0,080 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Literatuur

- Anonymus, 1996, Groepskooien voor vleeskuikenouderdieren met mestbandbeluchting, Groen Label, Deventer, Nummer BB 95.12.039.

- TES-info Pluimveehouderij, 1999, Oppervlaktenormen pluimveehouderij en kleine diertakken, Bureau TES, Tilburg, jaargang 4 nummer 1.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

*	Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,080 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf. Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (3).