| Nummer systeem | BWL 2012.05.V3 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif |
| Diercategorie | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar |
| Rav-code | A 1.19 |
| Systeembeschrijving van | Juli 2018 |
| Vervangt | BWL 2012.05.V2 van juli 2015 |
| Werkingsprincipe | De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op versneld afvoeren van urine naar de mestkelder door hellende groeven toe te passen in de roostervloer of de vloerdelen hellend te leggen. Daarnaast vindt een reductie van de ammoniakemissie plaats door het afsluiten van de mestkelder met afdichtkleppen in de roosterspleten. Door de valhoogte van de mest van circa 20 cm, dat is de hoogte tussen de bovenzijde van het rooster en het midden van het onder een hoek staand gedeelte van de emissiereducerende klep, krijgt de doorvallende mest voldoende energie om door te vallen naar de onderliggende mestkelder. Daardoor is de kans op het open blijven staan van deze klep nagenoeg niet aan de orde. De vloer wordt door schuiven schoongehouden. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Vloer | De vloer is uitgevoerd met roosterelementen met 3 of 4 roosterbalken met elk een breedte van circa 25 cm. |  |  |
| 1b |  | De roosterelementen kunnen op een onderlinge afstand van 4 cm worden gelegd, waardoor een extra mestspleet (gleuf) ontstaat. |  |  |
| 1c |  | Het loopgedeelte is uitgevoerd met een aflopend profiel, bestaande uit groeven in de roosterbalken. De groeven hebben een helling van 2% vanaf het midden van de roosterbalken of vanaf één zijde van de roosterbalken. Als alternatief voor de hellende groeven kan er voor worden gekozen de complete vloerdelen 2% hellend te leggen. |  |  |
| 1d |  | In de roosterspleten en de eventuele gleuven tussen de roosterelementen zijn afdichtkleppen aangebracht bestaande uit een combinatie van een onder een hoek gefabriceerde PVC-klep en een verticale PVC-strip waaraan een flexibele flap is bevestigd. |  |  |
| 1e |  | In de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen mag ook een ander in de Rav opgenomen emissiearm vloersysteem dan wel een dichte vloer worden toegepast. In deze ruimtes mag de breedte van de vloerplaten kleiner zijn dan voor het betreffende emissiearme systeem is vereist, mits dit de emissiereducerende werking niet nadelig beïnvloedt. |  |  |
| 2a | Mestkelder en mestafvoer | Onder de gehele roostervloer is een mestkelder aanwezig waarin de mest en de urine worden opgevangen. |  |  |
| 2b |  | Indien in de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen een ander emissiearm systeem wordt toegepast en daardoor extra emissie vanuit de kelder daaronder kan optreden (schoorsteeneffect), dient bij elke overgang van vloersysteem in de mestkelder een stankafsluitende voorziening te worden aangebracht. |  |  |
| 2c |  | De afvoer van mest en urine vindt plaats via de roosterspleten en de eventuele gleuven tussen de roosterelementen die worden afgesloten door goed sluitende afdichtkleppen die zijn uitgevoerd als vermeld bij 1d. |  |  |
| 3a | Mestschuif | Voor afvoer van de mest moet een mestschuif zijn aangebracht. Dit kan zijn: - een vaste opstelling van een mestschuif, voorzien van een aandrijfmechanisme en een tijdschakeling, of; - een mestrobot voorzien van een tijdschakeling. |  |  |
| 3b |  | De mestschuif is zodanig uitgevoerd dat de vloer goed wordt gereinigd. |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlakte | Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m². Dit oppervlak omvat de loopgangen, de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen. Niet inbegrepen is het vloeroppervlak van de melkstal en de voerstoep (indien aanwezig). |  |  |
| 5 | Registratieappara-tuur | Voor het registreren van het aantal schuifbewegingen dient een verzegelde bedrijfsurenteller aanwezig te zijn. Voor de waarborging van de schuiffrequentie dient een tijdklok aanwezig te zijn. Deze tijdklok dient daartoe de aansturing van de mestschuif te verzorgen. |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| 1a | Mestschuif | De mest dient tenminste iedere twee uur van de vloer te worden verwijderd met de mestschuif. |  |  |
| 1b |  | Het met mest besmeurde vloeroppervlak waar de mestschuif niet kan komen, dient minimaal twee keer per dag handmatig te worden gereinigd. |  |  |
| 2 | Onderhoud | De mestschuif en de afdichtkleppen in de roosterspleten dienen tenminste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en onderhouden. Aanbevolen wordt hiertoe een onderhoudscontract met de leverancier van de mestschuif of een andere deskundige partij af te sluiten. |  |  |
| 3a | Controle | Om het gebruik van het systeem te controleren dient: op de bedieningscomputer een terugleesoptie aanwezig te zijn waarmee de werking van het systeem gedurende de laatste drie maanden inzichtelijk kan worden gemaakt, of: een verzegelde draaiurenteller te zijn geplaatst voor continue registratie van de bedrijfsuren van de aandrijfmotor van de mestschuif. De bedrijfsuren dienen maandelijks te worden afgelezen en geregistreerd zodat de schuiffrequentie terug te rekenen is. |  |  |
| 3b |  | Er moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt aangetekend wanneer en door wie de controle en het onderhoud van de mestschuif en de afdichtkleppen in de roosterspleten heeft plaatsgevonden |  |  |
| Emissiefactor | 11 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | H. Schiricke, 13 februari 2018, Ammoniakemissie van een melkveestal met een G3 vloer van Swaans Beton, Rapportnummer EV-01223-01 versie feb 2018, Berghem, EnviVice. H. Schiricke, 13 februari 2018, Ammoniakemissie van een melkveestal met een G3 vloer van Swaans Beton, Rapportnummer EV-01223-02 versie februari 2018, Berghem, EnviVice. H. Schiricke, 13 februari 2018, Ammoniakemissie van een melkveestal met een G3 vloer van Swaans Beton, Rapportnummer EV-01223-03 versie februari 2018, Berghem, EnviVice. H. Schiricke, 16 februari 2018, Ammoniakemissie van melkveestallen met een G3.1 vloer van Swaans Beton, Rapportnummer EV-01447-02c versie februari 2018, Berghem, EnviVice. |
| Eindoordeel en opmerkingen |