| STAL ..., ...MELKKOEIEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MESTSCHUIF EN SPROEI-INSTALLATIE OP HELLENDE PREFAB-BETONNEN VLOER GROEN LABEL BB 94.02.015 V1 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van vloer- en putemissies door een snelle afvoer van urine en het regelmatig schuiven van de vloer. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Beweidingssysteem | geen nadere eisen* |  |  |
| Huisvestingsvorm | ligboxenstal |  |  |
| Vloeruitvoering | loopgangen voorzien van prefab-betonplaten met een afschot van 3% naar één van beide kelderranden. De betonplaten moeten voldoen aan de volgende specificaties: beloopbaar oppervlak: volgens Heesakkers Beton Antislip Systeem betonsterkteklasse: B45, milieuklasse 5d (NEN 5950) ruwheidsfactor: stroefheidsgetal min. 63 volgens Leroux (NEN 3873) slijtvastheid: volgens NEN 2875 indringingsdiepte: maximaal 30 mm (zoals is opgenomen in de HBRM 1991 ) wateropname: volgens NEN 5950 vlakheid + toleranties: + of - 5 mm (NEN 2889) luchtbellen: zoveel mogelijk beperkt, < 1000 mm3/m3 (NEN 6722) hoogteverschil tussen platen: bij leggen kleiner dan + of – 2 mm verwerkingsvoorschrift: platen leggen in speciebed van minimaal 10 mm |  |  |
|  | doorlopen voorzien van een roostervloer |  |  |
| Schuifuitvoering met sproei-installatie | autoschuif met 2 schuifbalken voorzien van sproeiers |  |  |
|  | op druk brengen van sproeivloeistof door middel van hydrofoor |  |  |
|  | vloeistof versproeien achter de schuif op de schoon geschoven vloer |  |  |
|  | stroomvoorziening en aanvoer sproeivloeistof naar schuif middels kabelrail |  |  |
|  | motor voor de aandrijving van de schuif voorzien van een verzegelde bedrijfsurenteller, urenteller gekoppeld aan PC |  |  |
|  | aanvoerleiding sproeivloeistof voorzien van verzegelde flowmeter, flowmeter gekoppeld aan PC |  |  |
| Lengte loopgang | geen nadere eisen |  |  |
| Mestkanalen | geen open verbinding met mestkanalen voorzien van een roostervloer, de mestkanalen onder de doorlopen moeten door middel van stankafsluiters zijn afgesloten van de resterende delen van deze mestkanalen |  |  |
| Mestafvoer | afvoer urine door zestal openingen in elke betonplaat; openingen gesitueerd aan laagst gelegen kant van de betonplaat |  |  |
|  | doorlaatopeningen voor mest met een breedte van 40 mm op circa 3 m afstand van het einde van de loopgang; aangebracht aan beide einden van de loopgang |  |  |
|  | mestafstorten aan beide einden van de loopgang voorzien van een afdekking en een stankslot |  |  |
| Met mest besmeurd vloeroppervlak | maximaal 3,75 m² per koe (omvat loopgangen, doorlopen en de wachtruimte) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Schuiffrequentie | éénmaal per uur |  |  |
| Schuifresultaat | schuif draagt zorg voor een voldoende en goede afvoer van de mest |  |  |
| Sproeifrequentie | éénmaal per twee uren |  |  |
| Hoeveelheid sproeivloeistof | 13,5 – 16,5 liter per koe per dag |  |  |
| Type spoelvloeistof | ammoniakarm* |  |  |
| Onderhoudscontract | de staleigenaar moet een onderhoudscontract hebben voor de autoschuif |  |  |
| Emissiefactor |
| 9,2 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

*	Let op. De aan- of afwezigheid van een beweidingssysteem in de zomer is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.

*	De spoelvloeistof kan bijvoorbeeld hergebruikt spoelwater uit het melklokaal zijn.