| Nummer systeem | BWL 2001.21.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Volledig roostervloer |
| Diercategorie | Vleesvarkens |
| Systeembeschrijving van | Juni 2015 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2001.20 (D 3.1.1) van maart 2001 en BWL 2001.21 (D 3.1.2) van maart 2001 |
| Werkingsprincipe | In de dierruimte zijn geen specifieke maatregelen getroffen om de ammoniakemissie te beperken. De varkens worden gehouden op een roostervloer met daaronder een mestkanaal voor de opvang van de mest. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | volledig roostervloer |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
|  | Geen eisen. |  |  |
| Emissiefactor | 4,5 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Een volledig roostervloer is een vloeruitvoering waarbij minimaal 71% van het voor het varken beschikbare vloeroppervlak bestaat uit een roostervloer.