| Nummer systeem | BWL 2001.24.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof |
| Diercategorie | Vleesvarkens |
| Systeembeschrijving van | Juni 2015 |
| Vervangt | Beschrijving BB 93.06.010 V1 van 13 maart 1997, BB 93.11.011 van 23 november 1993, BB 93.11.011/A 95.04.024 van 13 april 1995 en BWL 2001.24 (D 3.2.2.2) van maart 2001 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van de putemissie door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van beluchte of aangezuurde nnestvloeistof (= spoelvloeistof). Het mengsel van verse mest en spoelvloeistof wordt regelmatig uit de stal verwijderd (spoelen). Meteen daarna wordt nieuwe spoelvloeistof aan het mestkanaal toegevoegd zodat continu een laag van 5 tot 10 cm spoelvloeistof in het mestkanaal aanwezig is. Het systeem is beschikbaar in drie uitvoeringsvarianten: Systeem 1. Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan door een rioleringssysteem (spoelfrequentie eenmaal per dag). Systeem 2. Mestopvang in beluchte mest (spoelfrequentie eenmaal per drie dagen). Systeem 3. Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (spoelfrequentie eenmaal per dag). |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| Systeem 1. Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan door een rioleringssysteem (spoelfrequentie eenmaal per dag). |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer |  |  |
| 2a | Mestkanaal | moet geschikt zijn om spoelvloeistof vast te houden en tijdens het spoelen het mengsel van verse mest en spoelvloeistof goed af te voeren en te vervangen door nieuwe spoelvloeistof |  |  |
| 2b |  | vloer glad afgewerkt |  |  |
| 3a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm |  |  |
| 3b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 3c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 4 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het mestkanaal aan de voorzijde van het hok, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal aan de achterzijde van het hok zijn gesitueerd |  |  |
| 5a | Behandeling mengsel verse mest / beluchte mest | voorscheiding, waardoor zand en zware organische bestanddelen uit het mengsel verwijderd worden |  |  |
| 5b |  | beluchting, waarbij het "actief slib" ammoniak omzet. Als gevolg daarvan daalt het ammoniakgehalte in de vloeistof |  |  |
| 5c |  | nabezinking, waarbij het "actief slib" bezinkt en de bovenstaande laag beluchte mest naar het mestkanaal terug wordt gepompt |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | minimaal éénmaal per dag |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Aanvoer beluchte mest in mestkanaal | direct na afvoeren van de mest |  |  |
| c | Vloeistofniveau mestkanaal | minimaal 100 mm bij een gesloten afvoer |  |  |
| d1 | Beluchtingsproces | controle op het goed functioneren van het systeem kan plaatsvinden door het ammoniakgehalte van de beluchte mest in de nabezinking te bepalen: - het ammoniakgehalte dient lager te zijn dan 200 mg N per liter; een ammoniakgehalte hoger dan 500 mg N per liter duidt op een onvoldoende functionerend beluchtingsproces. Met zogenaamde sneltesten (strookjes of cuvetten) kunnen indicatieve metingen worden verricht; - éénmaal per kwartaal dient een laboratorium het ammoniakgehalte chemisch te analyseren. |  |  |
| d2 |  | bij de beluchtingsinstallatie dienen een handleiding voor gebruik en een overzicht van de dimensioneringsgrondslagen aanwezig te zijn, beide te leveren door de leverancier |  |  |
| Systeem 2. Mestopvang in beluchte mest (spoelfrequentie eenmaal per drie dagen). |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer |  |  |
| 2 | Mestkanaal | moet geschikt zijn om spoelvloeistof vast te houden en tijdens het spoelen het mengsel van verse mest en spoelvloeistof goed af te voeren en te vervangen door nieuwe spoelvloeistof |  |  |
| 3a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm |  |  |
| 3b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 3c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal of centrale afvoerleiding bij spoelsysteem, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem of hoofstuk centrale afvoerleiding bij spoelsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 4 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het mestkanaal aan de voorzijde van het hok, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal aan de achterzijde van het hok zijn gesitueerd |  |  |
| 5a | Behandeling mengsel verse mest / beluchte mest | voorbehandeling met behulp van poly-electroliet en een trommelzeef, waardoor zand en organische bestanddelen uit het mengsel verwijderd worden |  |  |
| 5b |  | beluchting, waarbij het "actief slib" ammoniak omzet. Als gevolg daarvan daalt het ammoniakgehalte in de vloeistof |  |  |
| 5c |  | nabezinking, waarbij het "actief slib" bezinkt en de bovenstaande laag beluchte mest naar het mestkanaal wordt teruggepompt |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | minimaal énmaal per drie dagen |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Aanvoer beluchte mest in mestkanaal | direct na afvoeren van de mest |  |  |
| c | Vloeistofniveau mestkanaal | minimaal 100 mm bij een gesloten afvoer |  |  |
| d | Processtappen | alle processtappen dienen geheel geautomatiseerd te verlopen |  |  |
| e1 | Beluchtingsproces | controle op het goed functioneren van het systeem kan plaats vinden door het ammoniakgehalte te bepalen van zowel de beluchte mest in de nabezinking (eis: lager dan 100 mg N per liter) als van het mengsel wat uit de stal terugkomt (eis: lager dan 1200 mg N per liter). Met zogenaamde sneltesten (strookjes of cuvetten) kunnen indicatieve metingen worden verricht. Eenmaal per kwartaal dient een laboratorium het ammoniakgehalte chemisch te analyseren |  |  |
| e2 |  | bij de voorbehandelingsunit en de beluchtingsinstallatie dienen een handleiding voor gebruik en een overzicht van de dimensioneringsgrondslagen aanwezig te zijn, beide te leveren door de leverancier |  |  |
| f | Onderhouds-contract | met de leverancier, of een andere deskundige partij, moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van het mestbehandelingsproces met alle bijbehorende voorzieningen plaatsvindt |  |  |
| Systeem 3. Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (spoelfrequentie eenmaal per dag). |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer |  |  |
| 2a | Mestkanaal | moet geschikt zijn om spoelvloeistof vast te houden en tijdens het spoelen het mengsel van verse mest en spoelvloeistof goed af te voeren en te vervangen door nieuwe spoelvloeistof |  |  |
| 2b |  | indien een voorziening wordt aangebracht ten behoeve van het spoelen moeten dit spoelgoten of geleidingsprofielen zijn |  |  |
| 3a | Uitvoering spoelgoot (indien aanwezig) | aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| 3b |  | 200 – 600 mm diep |  |  |
| 3c |  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
| 3d |  | ronding onderin |  |  |
| 3e |  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
| 3f |  | r.v.s. of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet hechtend materiaal) |  |  |
| 4 | Geleidingsprofielen (indien aanwezig) | de spoelbanen mogen niet breder zijn dan 800 mm |  |  |
| 5 | Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot of de spoelbaan aan het uiteinde tegenover het mestafvoerpunt |  |  |
| 6a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 6c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal of centrale afvoerleiding bij spoelsysteem, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem of hoofstuk centrale afvoerleiding bij spoelsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het mestkanaal aan de voorzijde van het hok, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal aan de achterzijde van het hok zijn gesitueerd |  |  |
| 8 | Zuuropslag | moet aanwezig zijn |  |  |
| 9 | Zuurdosering | automatisch op basis van pH-meting van de spoelvloeistof; de automatische dosering is voorzien van een registratiemogelijkheid van de pH waarden van zowel het uit het mestkanaal afgevoerde mest- / spoelvloeistofmengsel als van de spoelvloeistof na toevoeging van het zuur |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Spoelfrequentie | minimaal éénmaal per dag moet het mest / vloeistofmengsel uit de mestkanalen worden verwijderd en worden vervangen door nieuwe aangezuurde mestvloeistof (spoelvloeistof |  |  |
| b | Vloeistofniveau mestkanaal | minimaal 50 - 100 mm, afhankelijk van het aanwezige spoelsysteem |  |  |
| c | Zuurgraad spoelvloeistof | de zuurgraad van de in de mestkanalen te laten mestvloeistof moet kleiner dan of gelijk zijn aan 6,0 |  |  |
| d | Zuurgraad mest / vloeistofmengsel | de zuurgraad van het uit de mestkanalen te verwijderen mest / vloeistofmengsel moet kleiner dan of gelijk zijn aan 6,5 |  |  |
| e | Zuurkeuze | voor het aanzuren van de mestvloeistof dient gebruik te worden gemaakt van één van de volgende twee zuren: Calprona (dit is een mengsel van zuivere zuren); MMDBA (mixed mono and dibasic acids) of AMGUARD (dit is een mengsel van diverse zuren) |  |  |
| f | Registratie | op het bedrijf moet de mogelijkheid aanwezig zijn om een uitdraai over de afgelopen 7 dagen te maken van de pH-waarden van de spoelvloeistof na toevoeging van het zuur en van het uit de stal verwijderde mest / vloeistofmengsel |  |  |
| g | Bedieningshandleiding | deze dient bij de aanzuurinstallatie te worden bewaard en bevat onder meer een indicatie van de benodigde hoeveelheid zuur op jaarbasis |  |  |
| h | Bewaarplicht | aankoopbonnen van het gebruikte zuur en gegevens over de bezettingsgraad van de stal dienen gedurende een jaar te worden bewaard |  |  |
| i | Onderhouds-contract | met de leverancier, of een andere deskundige partij, moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van mestbehandelingsproces met alle bijbehorende voorzieningen plaatsvindt |  |  |
| Emissiefactor | 1,6 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

het goed laten functioneren van het beluchtingsproces (inclusief nabezinking) vraagt specifieke vakkennis. Het beluchtingsproces is een essentieel onderdeel omdat hierdoor het ammoniakgehalte van de beluchte mest verlaagd wordt.

het goed laten functioneren van de voorbehandeling met poly-electroliet en het beluchtingsproces (inclusief nabezinking) vraagt specifieke vakkennis. Bij de behandeling met poly-electroliet wordt organische stof gebonden waardoor het daarop volgende beluchtingsproces efficiënter verloopt. De voorbehandeling is nodig omdat hierdoor het ammoniakgehalte van de mest verlaagd wordt.

Het niveau aan spoelvloeistof in het mestkanaal is afhankelijk van het gekozen spoelsysteem. Bij de toepassing van spoelgoten is in vergelijking met de andere mogelijke uitvoeringen sprake van het opvangen van mest in een kleiner oppervlak. Bij dezelfde mesthoeveelheid is in dat geval dus sprake van een hoger mestniveau in de spoelgoten. Om alle mest in dat geval te kunnen opvangen in spoelvloeistof is dus een hoger vloeistofniveau noodzakelijk. Dit betekent bij de variant met spoelgoten sprake moet zijn van 100 mm spoelvloeistof. Bij de andere varianten kan worden volstaan met 50 mm spoelvloeistof.

Calprona bestaat uit 10 – 30 % mierenzuur, 70 – 90 % azijnzuur en 5 – 10 % propionzuur.

Amguard bestaat uit 0,5 – 3 % azijnzuur en propionzuur, 1,0 – 5,0 % butaandizuur en pentaanzuur, 10 – 15 % 4-oxovaleriaanzuur, 10 – 18 % 1,4-butaandizuur, 1 – 5 % 5-ozxohexaanzuur, 0,5 – 4 % benzoëzuur, 8 – 14 % glutaanzuur, 0,5 – 4 % adipinezuur en 8 – 15 % lactonen en esters (percentages uitgedrukt op gewichtsbasis). Aan dit mengsel worden de volgende grenswaarde gesteld: zware metalen (Cu, Ni, Cr, Zn) < 50 ppm, S < 30 ppm, Cl < 20 ppm, N < 0,05 % en verder geen andere verontreinigingen.