| Nummer systeem | BWL 2004.07.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak |
| Diercategorie | Kraamzeugen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2010 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2004.07 (D 1.2.16) van 15 april 2004 (verbeterde versie d.d. 22 juni 2004) |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak, door het aanbrengen van een mest- en waterkanaal, in combinatie met een regelmatige mestafvoer. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Mestkelder | door toepassing van wand of bak gescheiden in een waterkanaal en een mestkanaal |  |  |
| 1b |  | hoogte scheidingswand of bak minimaal 150 mm |  |  |
| 1c |  | scheidingswand of bak gemaakt van materiaal met een glad, corrosiebestendig, waterdicht en niet mestaanhechtend oppervlak, zoals roestvrij staal, kunststof, beton of metselwerk met coating |  |  |
| 2a | Waterkanaal | aangebracht onder elk kraamhok |  |  |
| 2b |  | ligt onder de voorzijde van de zeug |  |  |
| 2c |  | waterdicht uitgevoerd |  |  |
| 3a | Mestkanaal | aangebracht onder de achterzijde elk kraamhok, ligt over de gehele breedte van het hok |  |  |
| 3b |  | uitsparing in het mestkanaal onder de achterhand van de zeug |  |  |
| 3c |  | afstand uitsparing tot voorzijde zeugenbox maximaal 1600 mm (inclusief dikte scheidingswand) |  |  |
| 3d |  | uitsparing minimaal 600 mm breed |  |  |
| 3e |  | breedte smal gedeelte minimaal 200 mm |  |  |
| 3f |  | hoogte mestniveau is maximaal 120 mm |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,8 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 160 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 160 mm |  |  |
| 6c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’2 |  |  |
| 6d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal,uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’2 |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | bij het bereiken van een mestniveau van 120 mm, maar ook na afloop van elke productieronde |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Overloop in het mestkanaal | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| c | Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |
| d | Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |
| e | Waterniveau mestkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |
| Emissiefactor | 2,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Betreft een afgeleide emissiefactor van vergelijkbare systemen voor kraamzeugen, zie Proefverslag P 1.201 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Het gaat hier om een geschikte coating welke permanent waarborgt dat aan de beschreven eigenschappen wordt voldaan.

In afwijking van het technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ mogen de overloop, de aflaat waterkanaal en het rioolsysteem voor aflaat mestkanaal ook worden uitgevoerd in PE. In dat geval moeten de buizen van PE voldoen aan een sterkteklasse van minimaal SN 4.