| Nummer systeem | BWL 2008.11.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal |
| Diercategorie | Guste en dragende zeugen en vleesvarkens |
| Systeembeschrijving van | Juni 2015 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2008.10 van april 2009 en BWL 2008.11 van april 2009 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van de hokemissie vindt plaats door het toepassen van goed doorlatende roosters. De putemissie wordt beperkt door het opvangen van de mest en de urine op een V-vormige mestband waarbij de urine continue wordt afgevoerd. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Hokindeling/vloeruitvoering | Guste en dragende zeugen: groepshuisvesting met een gedeeltelijk roostervloer in één van de volgende vormen: voer(lig)boxen met uitloop; voersysteem in combinatie met ligplaatsen. Vleesvarkens: gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer |  |  |
| 2a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters met een dicht gedeelte in het rooster boven het diepste gedeelte van de mestband, breedte dichte strook is minimaal 300 mm en maximaal 400 mm |  |  |
| 2b |  | voorzien van een V-vormige mestband die het gehele roosteroppervlak omvat; op deze band moet alle mest en urine terechtkomen |  |  |
| 2c |  | mestband gemaakt van glad kunststof, zoals PP of PE; een mestband van PVC voldoet niet vanwege de makkelijke mestaanhechting |  |  |
| 2d |  | afschot mestband in dwarsrichting minimaal 40 mm per meter naar het midden van de band (de urinegoot) |  |  |
| 2e |  | afschot mestband in lengterichting minimaal 1 mm per meter naar het afvoerpunt |  |  |
| 2f |  | ophanging en ondersteuning mestband dusdanig dat doorhangen niet mogelijk is |  |  |
| 2g |  | langs de wanden van het mestkanaal een voorziening, gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal, ter voorkoming van het terechtkomen van mest op de buitenste 20 mm van de mestband; tevens mag geen mest op deze voorziening blijven liggen (deze voorziening niet aanbrengen aan de zijde van het mestkanaal bij het afvoerpunt) |  |  |
| 2h |  | bij het afvoerpunt van de mestband is het afdraaimechanisme op zodanige wijze aangebracht dat de continue afvoer van urine niet wordt gehinderd |  |  |
| 2i |  | afdraaimechanisme van de mestband voorzien van kunststof schraper |  |  |
| 2j |  | het afdraaimechanisme van mestband is bereikbaar |  |  |
| 2k |  | alle delen van het systeem die in aanraking komen met dunne mest moeten bestand zijn tegen de corrosieve invloed hiervan, inclusief de invloed van eventueel aan de mest toegevoegde middelen |  |  |
| 3a | Afvoer mest en urine | via transportsysteem afvoer faeces en urine naar een afgesloten mestopslagruimte |  |  |
| 3b |  | via het transportsysteem mag geen stroming van lucht plaatsvinden tussen mestkanalen onderling en tussen een mestkanaal en de mestopslagruimte (stankafsluiting) |  |  |
| 3c |  | het transportsysteem is mestbestendig |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 4 | Voersysteem | Guste en dragende zeugen: is gekoppeld aan de huisvestingsvorm: bij boxen met uitloop een trog aan de voorzijde van de boxen; bij de andere vormen zeugenvoerstation(s) of een ander voersysteem. Vleesvarkens: plaatsing boven de dichte vloer en / of het mestkanaal aan de voorzijde van het hok, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal aan de achterzijde van het hok zijn gesitueerd |  |  |
| 5 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Afdraaien mestbanden | de mest moet volautomatisch van de mestbanden worden verwijderd |  |  |
| a2 |  | minimaal tweemaal per dag de mest van de banden afdraaien naar een afgesloten mestopslagruimte |  |  |
| a3 |  | afvoeren van mest gaat restloos |  |  |
| b | Reinigingen mestband | na afloop van elke productieronde of, bij guste en dragende zeugen, minimaal één keer per zes maanden |  |  |
| c | Onderhouds-contract | met de installateur, of een andere deskundige partij, moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van de mestbanden met alle bijbehorende voorzieningen plaatsvindt |  |  |
| d | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de mestbanden moet de afdraaifrequentie van de mestbanden automatisch worden geregistreerd; van de geregistreerde waarde moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode, of van het afgelopen jaar, opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | Guste en dragende zeugen: 2,2 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleesvarkens: 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 67 van ASG (www.wageningenur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Een afgesloten mestopslagruimte kan een afgedekte mestkelder zijn in de stal of buiten de stal, maar bijvoorbeeld ook een afgedekte mestopvangput van waaruit de mest wordt overgepompt naar een mestbassin.