| Nummer systeem | BWL 2010.05.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Volledig roostervloer met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m² |
| Diercategorie | Gespeende biggen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2010 |
| Vervangt | Beschrijving BB 99.06.073 van 17 juni 1999 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door een sturing in het mestgedrag in combinatie met het toepassen van goed doorlatende roosters op de mestplaats. Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het toepassen van water- en mestkanalen. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | volledig roostervloer |  |  |
| 2a | Waterkanaal | voorzien van kunststof roosters |  |  |
| 2b |  | schuine wanden mogen worden aangebracht |  |  |
| 2c |  | helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
| 2d |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 2e |  | geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen |  |  |
| 2f |  | waterdicht uitgevoerd |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters |  |  |
| 3b |  | breedte van het mestkanaal is minimaal 900 mm |  |  |
| 3c |  | roosteroppervlak mestkanaal is maximaal 0,12 m² per dierplaats |  |  |
| 3d |  | rooster boven het mestkanaal moet aan drie zijden worden begrensd door een hokafscheiding (inrichting of wand) |  |  |
| 3e |  | onder elk hok moeten twee mestkanalen liggen |  |  |
| 3f |  | schuine wanden mogen worden aangebracht |  |  |
| 3g |  | helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
| 3h |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3i |  | geen open verbinding met andere kanalen |  |  |
| 3j |  | hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het emitterend oppervlak |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,10 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht bij toepassing schuine wand(en) in het mestkanaal |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 6c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal,uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Voersysteem | plaatsing boven het waterkanaal |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Groepsgrootte | grote groepen (30 of meer gespeende biggenplaatsen per groep) |  |  |
| b1 | Aflaatfrequentie mestkanaal | in ieder geval na afloop van elke productieronde en, indien van toepassing, tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak |  |  |
| b2 |  | het afvoeren van de mest gaat frequent en restloos |  |  |
| c | Overloop | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| d | Reiniging schuine wand(en) in het mestkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| e | Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |
| f | Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |
| Emissiefactor | 0,20 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Proefverslag P 1.224 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |