| Nummer systeem | BWL 2010.16.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) |
| Diercategorie | Guste en dragende zeugen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2010 |
| Vervangt | Beschrijving BB 97.03.054 van 13 maart 1997 en beschrijving BB 00.06.093 van 15 juni 2000 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het koelen van de mest. Het koelen gebeurt met behulp van een frame met koelelementen dat in het bovenste deel van de mestlaag drijft. De mest kan worden gekoeld met behulp van grondwater. In dat geval is sprake van een open koelcircuit in de mestkanalen. Het opgewarmde water wordt weer teruggepompt in de bodem. Ook is het mogelijk om een warmtepomp in te zetten voor het koelen van de mest. In dat geval is sprake van een gesloten koelcircuit in de mestkanalen. De aan de mest ontrokken warmte wordt via de warmtepomp afgegeven aan een ander watercircuit, bijvoorbeeld het verwarmingscircuit. Wanneer geen warmtevraag aanwezig is of wanneer de warmtevraag onvoldoende groot is, kan het surplus aan warmte in de bodem worden opgeslagen. Wanneer de warmtevraag van het verwarmingscircuit het warmteaanbod uit de mest overtreft, kan het in de bodem opgeslagen warmteoverschot worden aangesproken. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Hokindeling | individuele huisvesting |  |  |
| 2 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal |  |  |
| 3 | Mestkanaal | voorzien van metalen, betonnen of kunststof roosters |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 1,0 m2 per dierplaats |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 4a | Koelelementen | gemaakt van hoogwaardig kunststof |  |  |
| 4b |  | set van 14 cm brede lamellen |  |  |
| 4c |  | lamellen onder een hoek van ongeveer 60° opgehangen in een drijvend frame |  |  |
| 4d |  | het drijvend frame met koelelementen omvat nagenoeg het gehele oppervlak van het mestkanaal |  |  |
| 4e |  | gezamenlijk oppervlak van de lamellen minimaal 115 procent van het oppervlak van het mestkanaal (oppervlak van een lamel is gelijk aan de omtrek van de lamel (0,30 meter) vermenigvuldigd met de lengte van de lamel) |  |  |
| 4f |  | per mestkanaal in serie verbonden |  |  |
| 4g |  | tussen mestkanalen parallel aangesloten volgens het Tiggelmansysteem op aan- en afvoerleiding water |  |  |
| 4h |  | alle delen van het systeem die in aanraking komen met dunne mest moeten bestand zijn tegen de corrosieve invloed hiervan, inclusief de invloed van eventueel aan de mest toegevoegde middelen |  |  |
| 5 | Veiligheids- voorziening | het koeldeksysteem moet zijn voorzien van een drukmeter die ervoor zorgdraagt dat bij het wegvallen van de druk, als gevolg van een lekkage, de watertoevoer direct wordt gestopt (drukmeter gekoppeld aan afsluiter) |  |  |
| 6 | Onttrekken warmte aan koelvloeistof bij gesloten koelcircuit | door middel van een warmtepomp |  |  |
| 7a | Registratie instrumenten | bij een open koelcircuit dient de volgende registratieapparatuur aanwezig te zijn: geijkte waterpulsmeter voor de registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater; temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van de mest boven in het mestkanaal; temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van het opgepompte grondwater en van het in de grond teruggepompte water |  |  |
| 7b |  | bij een gesloten koelcircuit dient de volgende registratieapparatuur aanwezig te zijn: temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van de mest boven in het mestkanaal |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Koelelementen | gevuld met water drijven de elementen net onder het mestoppervlak |  |  |
| b | Minimaal mestniveau | in het mestkanaal moet altijd een laagje mest aanwezig zijn waarin de koelelementen kunnen drijven |  |  |
| c1 | Koelvloeistof | indien voor het koelen van de mest opgepompt grondwater wordt gebruikt moet dit water, na rondpompen door de koelelementen, weer worden teruggepompt in de bodem |  |  |
| c2 |  | bij een gesloten koelcircuit neemt water warmte op uit de mest en geeft deze warmte in een warmtepomp af aan een ander watercircuit |  |  |
| d | Temperatuur teruggepompt koelwater (bij open koelcircuit) | het in de bodem teruggepompte koelwater mag een temperatuur hebben van maximaal 14 graden Celsius |  |  |
| e | Temperatuur verschil koelwater (bij open koelcircuit) | het koelwater dat na het rondpompen door de koelelementen wordt teruggepompt in de bodem mag niet meer dan 3 graden Celsius warmer zijn dan het opgepompte grondwater |  |  |
| f | Mesttemperatuur | de temperatuur van de mest, gemeten boven in het mestkanaal (de bovenste mestlaag, is bovenste 5 cm), mag niet hoger zijn dan 15 graden Celsius |  |  |
| g | Onderhouds-contract | met de installateur van het systeem dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten waarbij tweemaal per jaar controle en onderhoud van het systeem plaatsvindt |  |  |
| h1 | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het koeldeksysteem moeten bij een open koelcircuit de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: temperatuur van het opgepompte grondwater; temperatuur van het terug in de grond gepompte water; temperatuur van de mest boven in het mestkanaal; hoeveelheid opgepompt grondwater van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| h2 |  | ten behoeve van een controle op de werking van het koeldeksysteem moeten bij een gesloten koelcircuit de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: temperatuur van de mest boven in het mestkanaal van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 2,2 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 97-1002 van IMAG (www.stalemissies.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Onder nummer 9520094392313 is octrooi verleend voor een koeldeksysteem.

De bedoeling van dit systeem is dat het gehele emitterend mestoppervlak wordt gekoeld. Omdat het frame met koellamellen drijft in de bovenste mestlaag kan dit frame nooit het gehele mestoppervlak bevatten. Het frame heeft ruimte nodig om te kunnen manoeuvreren. Verder is ruimte nodig voor de flexibele aan- en afvoerleiding voor het koelwater. Het overige deel van het mestoppervlak moet van het drijvend frame met koellamellen zijn voorzien.

Het werkingsprincinpe van het koeldeksysteem berust op het koelen van de mest in het mestkanaal. Om uitwisseling van ammoniak uit de mest naar de lucht te voorkomen moet de bovenste mestlaag worden gekoeld. Daarom drijven de koelelementen net onder het mestoppervlak.

Voor het oppompen en terugpompen van grondwater zijn regels gesteld die lokaal kunnen verschillen (bijvoorbeeld het Lozingenbesluit wet bodembescherming). Informatie is verkrijgbaar bij de gemeente of provincie.