| Checklist overloop in mestkanaal bij huisvestingssysteem |
| --- |
| Behoort bij | Hoofdstuk overloop in mestkanalen van het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' |
| Checklist van | Juni 2008 |
| Vervangt | Checklist van oktober 2006 |
| Toepassing bij project / huisvestingssysteem |
| Inrichting | <naw inrichting> |
| Stal | <nummer stal> |
| Nummer systeem | <nummer huisvestingssysteem Rav> |
| Naam systeem | <naam huisvestingssysteem Rav> |
| Diercategorie | <diercategorie Rav> |
| Aantal dieren | <aantal dieren> |
| De technische uitvoering van de overloop |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Diameter minimaal 110 mm |  |  |
| 2 | Voorzien van een stankafsluiter |  |  |
| 3 | Instroomopening zichtbaar in het mestkanaal aangebracht |  |  |
| 4 | Niet aangesloten op hoofdleiding mestafvoersysteem (geldt niet bij kraamzeugen) |  |  |
| 5 | Afvoer mest via overloop naar afgesloten opvangput |  |  |
| De technische uitvoering van het afvoersysteem algemeen |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 6 | Uitvoering in PVC-U of PP: PVC-U: * buis volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) (volwand buizen) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) (drie lagen buizen), stijfheidklasse minimaal SN 4; * afvoeropeningen volgens BRL 52223; * andere hulpstukken volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse minimaal SN 4 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PVC-U zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. PP: * buis en hulpstukken volgens BRL 9208 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse SN 8 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PP zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. - rubberringverbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken volgens BRL 2013 of NEN-EN 681 |  |  |
| 7 | Waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze lekvrij aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
| Aandachtspunten gebruik / controle overloop |
|  | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Treedt automatisch in werking op een willekeurig moment |  |  |
| b | Functioneert niet permanent als mestafvoerleiding |  |  |
| c | Stankafsluitende werking is aanwezig (vol vloeistof staan van sifon of leiding) |  |  |
| d | Handhaaft correct mestniveau |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |