| Checklist RIOOLSYSTEEM bij huisvestingssysteem |
| --- |
| Behoort bij | Hoofdstuk rioolsysteem van het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' |
| Checklist van | September 2013 |
| Vervangt | Checklist van juni 2008 |
| Toepassing bij project / huisvestingssysteem |
| Inrichting | <naw inrichting> |
| Stal | <nummer stal> |
| Nummer systeem | <nummer huisvestingssysteem Rav> |
| Naam systeem | <naam huisvestingssysteem Rav> |
| Diercategorie | Guste en dragende zeugen |
| Aantal dieren | <aantal dieren> |
| De technische uitvoering van het rioolsysteem |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Mestkanaal: - maximaal 2 m breed; - maximaal 20 m lang zonder vakverdeling; - met vakverdeling maximaal 30 m lang, vaklengte maximaal 15 m en vakverdeling met een wand met hoogte is maximaal de helft van de netto diepte van het kanaal - bij het gebruik van een vacuümsysteem met drijvende afsluiters in de afvoeropeningen is een vakverdeling niet nodig en geldt geen maximum voor de lengte van het mestkanaal |  |  |
| 2 | Kanaalleiding: - in lengterichting onder elk mestkanaal; - diameter 200 mm of diameter volgens eisen huisvestingssysteem; - afschot minimaal 2 mm per meter |  |  |
| 3 | Afvoeropeningen: - diameter minimaal 160 mm (bij mestpannen minimaal 110 mm) of diameter volgens eisen huisvestingssysteem; - afstand tussen voorwand en eerste afvoeropening maximaal 2 m; - afstand tussen laatste afvoeropening en achterwand maximaal 1 m - gemiddeld één afvoeropening per twee meter kanaallengte (bij mestpannen: in elke mestpan een afvoeropening en minimaal één afvoeropening per 3 meter kanaallengte) |  |  |
| 4 | Per kanaalleiding een centrale afsluiter, afsluiter is lekvrij in gesloten toestand, mestbestendig en niet door de opwaartse mest- / vloeistofdruk te openen |  |  |
| 5 | Hoofdleiding (indien toegepast): - diameter minimaal 200 mm of diameter volgens eisen huisvestingssysteem; - afschot minimaal 1 mm per meter |  |  |
| 6 | Via rioolsysteem afvoer mest naar afgesloten opvangput |  |  |
| De technische uitvoering van het afvoersysteem algemeen |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Uitvoering in PVC-U of PP: PVC-U: * buis volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) (volwand buizen) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) (drie lagen buizen), stijfheidklasse minimaal SN 4; * afvoeropeningen volgens BRL 52223; * andere hulpstukken volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse minimaal SN 4 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PVC-U zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. PP: * buis en hulpstukken volgens BRL 9208 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse SN 8 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PP zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. - rubberringverbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken volgens BRL 2013 of NEN-EN 681 |  |  |
| 8 | Waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze lekvrij aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
| Aandachtspunten gebruik / controle rioolsysteem |
|  | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Lekvrije afsluiting, mest wordt vastgehouden in het kanaal |  |  |
| b | Minimaal mestniveau van 200 mm voor mestaflaten (geldt niet voor het aflaten van mest aan het einde van de productieronde) |  |  |
| c | Frequente en restloze ontmesting |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |