| STAL ..., ... VLEESVARKENS, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MESTOPVANG IN NH3–ARME VLOEISTOF GROEN LABEL BB 95.02.025 V2 |
| versie: 25-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het verminderen van hokemissie door toepassing van goed doorlatende roosters, alsmede het beperken van putemissie door de mest op te vangen in ammoniakarme vloeistof gecombineerd met een beperkt emitterend mestkelderoppervlak. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen* |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| Aandeel dichte vloer | minimaal 0,30 m² netto per dierplaats |  |  |
| Voorste mestkanaal | mag worden aangebracht |  |  |
| Roostertype voorste mestkanaal | betonnen roosters of metalen driekant roosters |  |  |
| Breedte voorste mestkanaal bij betonnen roosters | maximaal 750 mm |  |  |
| Breedte voorste mestkanaal bij metalen driekant roosters | geen nadere eisen |  |  |
| Roostertype achterste mestkanaal | metalen driekant roosters |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 80 – 100 mm |  |  |
| Vloer mestkanaal | glad afgewerkt |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Regeling aanvoer opvangvloeistof | automatisch per mestkanaal bij één mestkanaal per centrale afsluiter; bij twee mestkanalen per centrale afsluiter hoeft maar één automatische regeling voor de twee mestkanalen gezamenlijk aanwezig te zijn. Ten behoeve van deze regeling is het mestkanaal voorzien van niveauschakelaars om een goede vulling met opvangvloeistof te waarborgen. Deze automatische regeling dient te zijn voorzien van een schakelkast met afleesmogelijkheid voor de hoeveelheid terug te zetten vloeistof in het mestkanaal. |  |  |
| Regeling afvoer verdunde mest | automatisch of handmatig* |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,45 m² per dierplaats bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m² per dierplaats maximaal 0,68 m² per dierplaats bij een hokoppervlak van meer dan 0,8 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Diameter afvoerleiding | minimaal 200 mm |  |  |
| Aflaat mestkanaal | rioolsysteem vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | rioolsysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | rioolsysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | minimaal één centrale afsluiter per rij hokken, afsluiter is vloeistofdicht, formaldehyde- en mestbestendig en niet door de mestdruk te openen |  |  |
|  | V-vormige aansluiting bij twee mestkanalen per afsluiter |  |  |
|  | via rioolsysteem afvoer mest naar een gesloten opvangput |  |  |
| Behandeling mestvloeistof | in bezinkput scheiding van verdunde mest in dikke en dunne fractie; afvoer dikke fractie naar een afgesloten mestopslag |  |  |
| Opslag formaldehyde | moet aanwezig zijn |  |  |
| Dosering formaldehyde | automatisch op basis van pH-meting van de opvangvloeistof / dunne mestfractie, hiervoor dient sprake te zijn van een doseercomputer die is voor voorzien van een uitleesvenster voor het aflezen van de pH van vloeistof; de pH instelling van deze doseercomputer dient te staan op 6,2 (setpoint pH = 6,2) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afvoerfrequentie | afvoer mest / vloeistofmengsel uit de mestkanalen als de betreffende mestkanalen volledig zijn gevuld; ook het afvoeren van het mest / vloeistofmengsel als het kanaal niet volledig is gevuld, is toegestaan. Het afvoeren van de mest gaat frequent en restloos |  |  |
| Aanvoer opvangvloeistof | direct na iedere aflaat van het mest / vloeistofmengsel uit het betreffende mestkanaal door middel van de automatische regeling |  |  |
| Vloeistofniveau mestkanaal | voor minimaal de helft gevuld met behandelde opvangvloeistof; alleen tijdens het moment van vervangen van het mest / vloeistofmengsel door nieuwe opvangvloeistof is een lager vloeistofniveau toegestaan |  |  |
| Zuurgraad verse opvangvloeistof | de zuurgraad van de in de mestkanalen te laten opvangvloeistof moet kleiner dan of gelijk zijn aan 6,2 |  |  |
| Registratie | ten behoeve van een controle op het functioneren van de dosering van formaldehyde moeten de volgende gegevens worden geregistreerd*: verbruik van formaldehyde; bezettingsgraad van de stal |  |  |
| Informatiemap | bevat informatie over de werking, toepassing en veiligheid van formaldehyde en dient te zijn opgesteld door Cehave N.V. |  |  |
|  | deze dient bij de aanzuurinstallatie te worden bewaard |  |  |
|  | de gebruiker dient van de inhoud van deze map kennis te nemen |  |  |
| Onderhoudscontract | met de installateur van het systeem moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van het systeem plaatsvindt. Speciale aandacht dient bij deze controle uit te gaan naar de pH-meting en de procesvoering |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak maximaal 0,8 m² per dierplaats) 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak meer dan 0,8 m² per dierplaats) |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

Literatuur

- Anonymus, 1999, Mestopvang in NH3-arme vloeistof (m.b.v. formaldehyde oplossing) voor vleesvarkens, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Nummer BB 95.02.025 V2.

- Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

*	Let op. Het voor de varkens beschikbare hokoppervlak is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.

*	Afvoer van de verdunde mest uit het mestkanaal is pas nodig als het mestkanaal volledig is gevuld.

* 	Voor het registreren van deze gegevens kan gebruik worden gemaakt van een logboek.