| STAL .., ... GUSTE EN DRAGENDE ZEUGEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GRUPSTAL GROEN LABEL BB 95.02.027 V1 |
| versie: 12-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door verkleining van het emitterend kelderoppervlak en op het beperken van hokemissie door het toepassen van roosters met een verbeterde mestdoorlaat. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | individuele huisvesting |  |  |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Boxlengte hoge trog | 2000 - 2100 mm |  |  |
| Boxlengte lage trog | 2000 mm, gerekend van achter de trog |  |  |
| Boxbreedte | geen nadere eisen |  |  |
| Dichte vloer | geen nadere eisen (liefst hellend) |  |  |
| Roostertype | metalen driekant |  |  |
| Roosterbalkbreedte | 10 - 12 mm |  |  |
| Roosterspleetbreedte | 12 - 20 mm |  |  |
| Roosterbreedte | 500 - 600 mm |  |  |
| Mestspleet | aanbrengen verplicht, breedte 100 - 120 mm |  |  |
| Plaats mestspleet | onder de achterafscheiding |  |  |
| Breedte mestkanaal onder het rooster | 500 - 600 mm |  |  |
| Putuitvoering / -diepte | onbeperkt |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,4 m² per dierplaats |  |  |
| Ontmesting | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Niet van toepassing |
| Emissiefactor (2) |
| 2,4 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Literatuur

1)	Anonymus, 1995, Smalle mestkanalen met metalen driekant roostervloer voor guste en dragende zeugen, stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 95.02.027 V1.

2)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.