| STAL ..., ...GUSTE EN DRAGENDE ZEUGEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| SONDAG MESTGOOT GROEN LABEL BB 95.06.028 |
| versie: 22-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op beperken van putemissie door verkleining van het emitterend kelderoppervlak gecombineerd met een frequente ontmesting en het beperken van hokemissie door goed doorlatende roosters. |
| Stalonderdeel | Uitvoeringeis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | individuele huisvesting |  |  |
| Boxafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| Dichte vloer | geen nadere eisen (liefst hellend) |  |  |
| Roostertype | beton met een metalen inleg rooster |  |  |
| Aandeel metalen rooster | 270 mm inclusief mestspleet |  |  |
| Mestspleet | aanbrengen verplicht, breedte 100 mm |  |  |
| Plaats mestspleet | aansluitend metalen inleg rooster, onder de achterafscheiding van de box |  |  |
| Putdiepte | geen nadere eisen |  |  |
| Wandmateriaal | glad en niet mestaanhechtend (zoals rekoboard, polyethyleen, polyester of geglazuurde tegels) |  |  |
| Wandhelling achter | 80 – 90° t.o.v. de putvloer |  |  |
| Wandhelling voor | 50 – 55° t.o.v. de putvloer |  |  |
| Emitterend oppervlak | maximaal 300 mm afstand tussen de wanden bij het hoogste mestniveau |  |  |
| Aflaat mestkanaal | rioolsysteem vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | rioolsysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | rioolsysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | per mestkanaal een centrale afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Aflaatfrequentie mestkanaal | éénmaal per dag, na het aflaten van de mest dient een laagje van circa 20 mm mest in het kanaal achter te blijven om aankoeken van de vaste fractie te voorkomen* |  |  |
| Maximaal mestniveau | mag nooit meer bedragen dan 100 mm* |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 1,8 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Literatuur

1)	Anonymus, 1995, Mestgoot met combinatierooster en frequente ontmesting voor guste en dragende zeugen, stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 95.06.028.

2)	Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

3)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

*	Voor het handhaven van 20 mm mest in het kanaal na elke aflaat van mest is overigens geen extra voorziening noodzakelijk. Bij het aflaten van mest blijft immers wel enige mestfractie achter in het kanaal / de mestgoot.

* 	Voor het handhaven van dit mestniveau is het aanbrengen van een waarborg in het ontmestingssysteem vereist. Hiervoor kan worden volstaan met de dagelijkse ontmesting. Het aanbrengen van een afzonderlijke technische / bouwkundige voorziening voor het handhaven van een mestniveau van maximaal 100 mm is niet noodzakelijk. Immers bij een dagelijkse ontmesting is met voldoende zekerheid te stellen dat nooit meer dan 100 mm mest in het mestkanaal aanwezig zal zijn.