| STAL ..., ... GUSTE EN DRAGENDE ZEUGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| WX-SPOELGOTEN GROEN LABEL BB 95.10.030 |
| versie: 22-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak in combinatie met een frequente ontmesting. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringeis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | individuele huisvesting |  |  |
| Boxafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Dichte vloer | geen nadere eisen (liefst hellend) |  |  |
| Roostertype | geen nadere eisen |  |  |
| Breedte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in mestkanaal | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| Uitvoering spoelgoot | 200 - 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | r.v.s. of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet hechtend materiaal) |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller |  |  |
| Aflaat mestkanaal | mestafvoeropening per spoelgoot of per gotensysteem in verzamelbak |  |  |
|  | vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elk mestafvoerpunt of een sifon per gotensysteem of stal |  |  |
|  | vanuit verzamelbak afvoer mest naar een opvangput, dit kan via een mestafvoerleiding |  |  |
|  | geen nadere eisen voor diameter afvoeropening |  |  |
|  | geen nadere eisen voor diameter afvoerleiding |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Mestbehandeling | natuurlijke bezinking |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | tweemaal daags moet de mest uit de goten worden verwijderd door het openen van de afsluiters en het spoelen met de dunne mestfractie |  |  |
| Mestniveau spoelgoten | maximaal 100 mm |  |  |
| Dunne mestfractie | deze mag maximaal 5 procent droge stof bevatten |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Literatuur

1)	Anonymus, 1995, Spoelgotensysteem met dunne mest voor guste en dragende zeugen, stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 95.10.030.

2)	Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

3)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.