| STAL ..., ... GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| HELLENDE MESTBAND GROEN LABEL BB 96.06.040 V1 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van de putemissie door het opvangen van mest en urine op een hellende mestband, het direct scheiden van mest en urine na opvang op de mestband en de afvoer van mest en urine naar een afgesloten mestopslag. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | geen nadere eisen |  |  |
| Aandeel dichte vloer (alleen bij gedeeltelijk roostervloer) | geen nadere eisen |  |  |
| Roostertype | metalen driekant rooster |  |  |
| Mestspleet | Optioneel, breedte 30 – 50 mm |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Mestkanaal | voorzien van mestband die het gehele roosteroppervlak omvat; op deze band moet alle mest en urine terechtkomen |  |  |
| Mestband | gemaakt van kunststof |  |  |
|  | afschot minimaal 3 % in dwarsrichting |  |  |
|  | afschot minimaal 1 % in lengterichting |  |  |
|  | in lengterichting naar voren of naar achteren aflopend |  |  |
|  | zijkanten beschermd door speciale kunststof platen die tegen de putmuren zijn bevestigd |  |  |
|  | ondersteund door platen of rollen |  |  |
|  | mest van mestband verwijderen door roest vast stalen- of kunststofschraper |  |  |
|  | aandrijving van elke mestband voorzien van een automatische tijdklok met terugleesmogelijkheid, deze klok moet zowel de afdraaitijd als de afdraaifrequentie registeren |  |  |
| Mestafvoer / mestopslag | via transportsysteem afvoer faeces en urine naar een afgesloten mestopslag buiten de stal; geen transport van lucht via het transportsysteem tussen afdelingen en tussen mestopslag en afdelingen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afdraaifrequentie | éénmaal per twee uur in de periode tussen 4.00 en 22.00 uur, in totaal 10 keer per dag |  |  |
| Reinigen mestband | na afloop van elke biggenopfokronde; band reinigen met water |  |  |
| Registratie | per mestband moet de automatische tijdklok met terugleesmogelijkheid een overzicht kunnen geven van het aantal malen afdraaien van de mestband gedurende de afgelopen 7 dagen |  |  |
| Onderhoudscontract | met de installateur van het systeem moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van het systeem plaatsvindt |  |  |
| Emissiefactor |
| 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |