| STAL ..., ... VLEESVARKENS NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| SPOELGOTEN ANDERE DAN METALEN DRIEKANT ROOSTER GROEN LABEL BB 98.10.065 |
| versie: 22-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak in combinatie met een frequente ontmesting. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | open of dicht |  |  |
| Voersysteem | brijbak, droogvoerbak of (dwars)trog |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen* |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal |  |  |
| Aandeel dichte vloer | minimaal 0,30 m² netto per dierplaats |  |  |
| Voorste kanaal bij bolle vloer | mag worden uitgevoerd als waterkanaal |  |  |
| Roostertype boven voorste kanaal bij bolle vloer | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte voorste kanaal bij bolle vloer | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in voorste kanaal bij bolle vloer | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het kanaal; bij een waterkanaal is het aanbrengen van spoelgoten niet verplicht |  |  |
| Waterkanaal (kan alleen bij bolle vloer) | roosteroppervlak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |
|  | 1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht (is niet verplicht), helling t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
|  | schuine wand moet zijn gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal (roest vast staal, polyethyleen, polypropyleen of materiaal voorzien van coating) |  |  |
|  | geen open verbinding met het mestkanaal of andere kanalen |  |  |
|  | wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd, bij toepassing van schuine wanden moeten deze vloeistofdicht op de putvloer worden aangebracht |  |  |
| Roostertype mestkanaal | andere dan metalen driekant roosters |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 80 - 100 mm |  |  |
| Breedte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in mestkanaal | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| Uitvoering spoelgoot | 200 - 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | r.v.s. of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet hechtend materiaal) |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot aan het uiteinde tegenover de mestafvoeropening |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Diameter afvoerleiding | minimaal 200 mm |  |  |
| Afvoersysteem | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
| Afvoersysteem van PVC | buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Afvoersysteem van PP | buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Aflaat kanaal (geldt zowel voor het mestkanaal als voor het voorste kanaal bij een bolle vloer indien geen sprake is van een waterkanaal) | mestafvoeropening per spoelgoot of per gotensysteem in verzamelbak |  |  |
|  | vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elke mestafvoeropening of een sifon per gotensysteem of stal |  |  |
|  | vanuit verzamelbak afvoer mest via een mestafvoerleiding naar een opvangput buiten of onder de stal |  |  |
| Aflaat waterkanaal | aanwezigheid vereist, voorzien van een (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
| Mestbehandeling | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | minimaal tweemaal per dag moet de mest uit de spoelgoten worden verwijderd door het openen van de afsluiters en het spoelen met de dunne mestfractie |  |  |
| Spoelfrequentie spoelgoten in het voorste kanaal indien sprake is van een waterkanaal | alleen na afloop van elke mestronde |  |  |
| Aflaatfrequentie waterkanaal (indien aanwezig zonder spoelgoten) | na afloop van elke mestronde |  |  |
| Waterniveau waterkanaal (indien aanwezig) | minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe mestronde |  |  |
| Mestniveau spoelgoten | maximaal 50 mm |  |  |
| Dunne mestfractie | deze mag maximaal 5 procent droge stof bevatten |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak maximaal 0,8 m² per dierplaats) 1,5 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak meer dan 0,8 m² per dierplaats) |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Literatuur

- Anonymus, 1999, Spoelgotensysteem met dunne mest en andere dan metalen driekant roosters voor vleesvarkens, stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), nummer BB 98.10.065.

- Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

*	Let op. Het voor de varkens beschikbare hokoppervlak is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.