| STAL ..., ... GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GEDEELTELIJK ROOSTERVLOER MET EEN (WATER- EN) MESTKANAAL, VOORZIEN VAN GENU-VAC-SPOELGOTENSYSTEEM GROEN LABEL BB 99.06.072/A 99.11.080 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak, gecombineerd met het beperken van hokemissie door een sturing in het mestgedrag in combinatie met het toepassen van goed doorlatende roosters op de mestplaats. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Situering voersysteem | niet boven het mestkanaal, dus aanbrengen boven het voorste kanaal en / of de dichte vloer |  |  |
| Groepsgrootte | grote groepen (30 of meer gespeende biggenplaatsen per groep) |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal |  |  |
| Aandeel dichte vloer | minimaal 0,12 m² netto per dierplaats |  |  |
| Voorste kanaal bij bolle vloer | mag worden uitgevoerd als waterkanaal |  |  |
| Roostertype boven voorste kanaal bij bolle vloer | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte voorste kanaal bij bolle vloer | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in voorste kanaal bij bolle vloer | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het kanaal; bij een waterkanaal is het aanbrengen van spoelgoten niet verplicht |  |  |
| Waterkanaal (kan alleen bij bolle vloerhok) | roosteroppervlak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |
|  | 1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht (is niet verplicht), helling t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
|  | schuine wand moet zijn gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal (roest vast staal, polyethyleen, polypropyleen of materiaal voorzien van coating) |  |  |
|  | geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen |  |  |
|  | wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd, bij toepassing van schuine wanden moeten deze vloeistofdicht op de putvloer worden gemonteerd |  |  |
| Roostertype mestkanaal | metalen driekant roosters |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 30 – 50 mm |  |  |
| Breedte mestkanaal | minimaal 600 mm |  |  |
| Roosteroppervlak mestkanaal | maximaal 0,15 m² per dierplaats |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in mestkanaal | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| Afstand tussen onderzijde spoelgoot en putvloer | maximaal 50 mm |  |  |
| Uitvoering spoelgoot | type Genu-Vac |  |  |
|  | 200 – 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | roest vast staal of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet mest aanhechtend materiaal) |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot aan het uiteinde tegenover de mestafvoeropening |  |  |
| Verbinding mestkanaal | geen open verbinding met andere kanalen (bijvoorbeeld waterkanaal of kanaal onder de dichte vloer) |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,10 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Diameter afvoerleiding | minimaal 200 mm |  |  |
| Afvoersysteem | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
| Afvoersysteem van PVC | buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Afvoersysteem van PP | buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Aflaat kanaal (geldt zowel voor het | mestafvoerpunt per spoelgoot of per gotensysteem in verzamelbak |  |  |
| mestkanaal als voor het voorste kanaal bij een bolle vloer indien geen sprake is van een waterkanaal) | vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elke mestafvoeropening of een sifon per gotensysteem of stal |  |  |
|  | vanuit verzamelbak afvoer mest via een mestafvoerleiding naar een opvangput buiten of onder de stal |  |  |
| Aflaat waterkanaal | aanwezigheid vereist, voorzien van een (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is; bij gesloten afsluiter moet de vloeistof in het waterkanaal worden vastgehouden |  |  |
| Mestbehandeling | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | tweemaal daags moet de mest uit de goten worden verwijderd door het openen van de afsluiters en het spoelen met de dunne mestfractie |  |  |
| Spoelfrequentie spoelgoten in het voorste kanaal indien sprake is van een waterkanaal | alleen na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Aflaatfrequentie waterkanaal (indien aanwezig zonder spoelgoten) | na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Waterniveau waterkanaal (indien aanwezig) | minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe biggenopfokronde |  |  |
| Mestniveau spoelgoten | maximaal 50 mm |  |  |
| Dunne mestfractie | deze mag maximaal 5 procent droge stof bevatten |  |  |
| Emissiefactor |
| 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |